ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с рассеивающей решеткой

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (12 В для светильника SNS) (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2 (светильники SNC и RS - ГОСТ Р МЭК 598-2-6), ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I, светильник SNS - III.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Стартеры, шт.                                              по числу ламп

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильник SNC устанавливается в подшивной потолок из гипсокартона. Светильники AL и AL.ARS – в реечные потолки. Светильник AST и PTF/R3(4)x14/620/ – в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг». Остальные светильники могут быть установлены как в ячеистые, так и в подшивные потолки (ALM/R155- ещё и в Грильято с модулем 600х600 и планкой шириной 10 мм).

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише. Для светильников SNS и SNC выносная пускорегулирующая аппаратура должна располагаться на расстоянии не менее 300  мм от корпуса.

4.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 11).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Внимание! Радужный эффект на поверхности решетки в светильниках типа PRBLUX при использовании люминесцентных ламп с «трехполосным» люминофором (люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей) не является производственным браком.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ____________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/R 114 314 414 414 128 228 328 428 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x125x70 595x595x65 595x595x65 620x620x65 1195x125x70 1195x295x70 1195x595x65 1195x595x65 1195х295х70 | 1,5 4 4 4,1 2,6 4 6 6 4 | 575x105 575x575 575x575 - 1175x105 1175x275 1175x575 1175x575 1175х275 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PTF/R 2 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595x595x65 | 4 | 575x575 | Бипараболическая зеркальная |  |
| ATF/R 314 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х65 595х595х65 | 4 4 | 575x575 575x575 | Параболическая матовая |  |
| PRBLUX/R 218 236 318 418 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 3a 4 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 595x295x110 1195x295x110 595x595x110 595x595x110 605x605x110 1195x595x110 | 3 5,5 5,2 5,3 5,3 9,8 | 575x275 1175x275 575x575 575x575 575x575 1175x575 | Бипараболическая зеркальная |  |
| PRBLUX Gold/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 | 5,3 | 575х575 | Бипараболическая зеркальная золотая |  |
| PRB/R 218 236 418 418 436 414 428 | ЛЛ G13 | 2 3 4 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 | 595x295x85 1195x295x85 595x595x85 605x605x85 1195x595x90 595x595x88 1195x595x90 | 2,6 5,1 4,8 4,8 9,2 4,8 9,2 | 575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 575x575 1175x575 | Параболическая зеркальная |  |
|  | ЛЛ Т5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  |  |  |  |
| ARS/R 136 218 236 418 418 436 436 414 | ЛЛ G13 ЛЛ Т5 | 1а 2 3 4 4 5 5 Приведена на ЭПРА | 0,85 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,96 | 1195х195х82 595x295x81 1195x295x81 595x595x79 605x605x82 1195x595x82 1205x605x82 595х595х77 | 3,4 2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9 3,5 | 1175х175 575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575 575х575 | V – образная зеркальная |  |
| ARSplus/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x79 | 4,7 | 575x575 | Параболическая зеркальная |  |
| WRS/R 218 236 418 418 436 436 414 | ЛЛ G13 ЛЛ Т5 | 2 3 4 4 5 5 Приведена на ЭПРА | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,96 | 595x295x81 1195x295x81 595x595x79 605x605x82 1195x595x82 1205x605x82 595х595х77 | 2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9 3,5 | 575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575 575х575 | V – образная белая |  |
| AL 118 136 218 236 114,124 128, 154 214, 224 228, 254 | ЛЛ G13 | 1 1a 2 3 | 0,5 0,85 0,6 0,85 | 610x85x80 1220x85x80 610х195x60 1220х195x60 570х85х80 1170х85х80 570х195х60 1170х195х60 | 1,9 3,8 3,8 7,5 1,1 1,9 1,3 2,3 | Установка в реечный потолок на несущие шины | Штампованная рейка-решетка |  |
|  | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  |  |  |  |
| AL.ARS 118 136 158 | ЛЛ G13 | 1 1a 1а | 0,5 0,85 0,85 | 595x200x80 1195x200x80 1535х200х80 | 2,6 4,6 5,0 |  | Зеркальная |  |
| AST/R 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 830x210x90 | 2,3 | Диагональная установка в ячейку подвесного потолка | Зеркальная |  |
| ALM/R 136 155 | КЛЛ 2G11 | 1a Приведена на ЭПРА | 0,85 0,96 | 490x185x80 596x181x80 | 2,3 1,6 | 462x157 573x157 | Зеркальная |  |
| CMP/R 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 300x300x90 | 2,2 | 270x270 | Параболическая зеркальная |  |
| SNS 100 200 300 400 400/квадрат/ | ГЛН G53 (12В) | - | 1,0 | 202x202x127 384x202x127 566x202x127 748x202x127 384х384х127 | 1,0 1,7 2,4 3,1 3,1 | 180x180 360x180 540x180 720x180 360х360 | Концентрирующий отражатель |  |
| SNS 22 LED 44 LED /квадрат/ | Ref LED SA 111 11W | 6a | 0,91 | 384x202x127 384х384х127 | 1,7 3,1 | 360x180 360х360 | Концентрирующий отражатель |  |
| SNC 136/2x70 155/2x70 136/2x35 155/2x35 | КЛЛ 2G11+ МГЛ GX8.5 | 7 /7а 8/8а 7/7b 8/8b | 0,85/0,85 0,85/0,96 0,85/0,85 0,85/0,96 | 815x180x120 910x180x120 815x180x120 910x180x120 | 3,5 3,7 3,8 4,0 | *2,8х2/*0,3х2 *2,8х2/*0,3х2 *1,4х2/*0,4 *1,4х2/*0,4 | 795x160 890x160 795x160 890x160 | Параболическая зеркальная |  |
| SNC 136/235 155/270 | КЛЛ 2G11+ МГЛ G12 | 7 8 | 0,85 0,85 | 795x180x150 890x180x150 | 3,8 3,7 | *1,4х2 *2,8х2 | 775x160 870x160 | Параболическая зеркальная |  |
| SNC 136/250 155/250 | КЛЛ 2G11+ ГЛН G53(12В) | 9/10 10 | 0,85/0.96 0,96 | 815x180x120 910x180x120 | 4,8/4.6 5,0 | 795x160 890x160 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-003 –44919750-07 |
| RS 50 | ГЛН G53 (12В) | 6 | 0,95 | Ø195x110 | 0,75 | Ø165 | Концентрирующий отражатель |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа;  ГЛН – галогенная лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металлогалогенная лампа;

* - масса выносного блока управления.

# Text boxes

7

7a

1a

1

C

A

B

2

3

L – лампа

Dr – дроссель

St – стартер

С -  компенсационный

конденсатор

Tr – безопасный

трансформатор

6a

8

7b

6

5

4

8a

11

Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:

8b

10

9

27.02.13