ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии «НВ»

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник подвесной предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2.Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.4. Коэффициент мощности – не менее 0,85.

1.5. Возможно исполнение светильника HBT с химическим фильтром, который защищает от следующих воздействий: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль. Наличие фильтра позволяет избежать попадания в светильник мельчайших частиц пыли, что обеспечивает защиту источника света и отражателя, а так же позволяет сохранить оптические свойства светильника.

2. Комплект поставки*

Электрический бокс светильника, шт.	1

Отражатель, шт.	1

Стекло (для светильников с IP 65), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

Наклейка, шт.	1

*Лампа в комплект поставки не входит.

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

HBP, HBA, HBX:

4.2. Распаковать светильник. Отстегнуть защелки (2) крышки электрического бокса.

4.3. На петлю (крюк) (1) одеть стальную шайбу, резиновое кольцо и вставить в верхнее отверстие электрического бокса. С внутренней стороны одеть шайбу (60 мм, затем крючок фиксирующего шнура и затянуть всё прилагающейся гайкой. Подвесить электрический бокс за петлю (крюк) (1) к потолку.

HBT, HBO:

4.2. Распаковать светильник. Отвинтить винты крышки электрического бокса. Снять крышку.

4.3. Подвесить электрический бокс за петлю к потолку.

4.4. Ввести в электрический бокс через уплотнительную втулку кабель (Ø9-12 мм) электропитания.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.6. При наличии пружинной скобы (3), установить ламповый патрон в требуемое положение.

4.7. Закрепить крышку бокса на корпусе защелками.

4.8. Наклеить приложенную наклейку с параметрами лампы на внутреннюю часть отражателя. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места

и закрепить его на боксе болтами с гайками.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Распаковать светильник. Отвинтить винты крышки электрического бокса. Снять крышку.

4.3. Подвесить электрический бокс за петлю к потолку.

4.4. Ввести в электрический бокс через уплотнительную втулку кабель ((9-12 мм) электропитания.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.6. При наличии пружинной скобы (3), установить ламповый патрон в требуемое положение.

4.7. Закрепить крышку бокса на корпусе защелками.

4.8. Наклеить приложенную наклейку с параметрами лампы на внутреннюю часть отражателя. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места

и закрепить его на боксе болтами с гайками-барашками через прижимную шайбу.

4.9. Вставить лампу.

4.10. Установить защитное стекло (при наличии), закрепив его на отражателе приложенными клипсами.

4.11. Крючком к клипсе пристегнуть цепочку, второй конец которой закрепить на петле (крюке) (1). После чего крючки следует поджать.

4.12. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

HBA AL 250S HFR:

4.2. Распаковать светильник. Отсоединить разъем.

4.3. Подвесить электрический бокс за петлю к потолку.

4.4. В отсоединенный разъем ввести провода, предварительно вынув клеммную колодку.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.6. При наличии пружинной скобы (3), установить ламповый патрон в требуемое положение.

4.7. Подсоединить разъем с подведенными проводами к боксу.

4.8. Наклеить приложенную наклейку с параметрами лампы на внутреннюю часть отражателя. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места

и закрепить его на боксе болтами с гайками-барашками через прижимную шайбу.

4.9. Вставить лампу.

4.10. Установить защитное стекло (при наличии), закрепив его на отражателе приложенными клипсами.

4.11. Крючком к клипсе пристегнуть цепочку, второй конец которой закрепить на петле (крюке) (1). После чего крючки следует поджать.

4.12. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

HB series lights

DATA SHEET

1. Application

1.1. The suspended light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply

with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.

1.3. The ambient temperature for these lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.4. Min. power factor – 0,85.

1.5. HBT version of the light uses the chemical filter protecting against organic/non-organic/acid gases and vapors, ammonia and its organic derivatives, solid and liquid aerosols, dust.

The filter prevents minute dust particles from entering the light, protecting the lamp and the reflector, as well as preserving optical performance of the light.

2. Delivery set*

Junction box, pcs	1

Reflector, pcs	1

Glass (for IP65 lights), pcs	1

Package, pcs	1

Certificate, pcs	1

Label, pcs	1

*Lamp is not included in delivery set.

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

HBP, HBA, HBX:

4.2. Unpack the light. Release clamps (2) of the junction box cover.

4.3. Install the steel washer and the O-ring at the eye-bolt/hook (1) and insert it into the upper hole of the junction box. Install the 60 mm OD washer and the hook of fixing cable from the inside, then install and tighten the nut. Suspend the junction box with the eye-bolt/hook (1) to the ceiling.

HBT, HBO:

4.2. Unpack the light. Remove the screws of the junction box cover. Remove the cover.

4.3. Suspend the junction box with the eye-bolt to the ceiling.

4.4. Insert (9-12 mm power cable through the gland into the junction box.

4.5. Connect prepared ends of the cable to the terminal block according to specified polarity.

4.6. Install the receptacle as required, if the spring clip (3) is available.

4.7. Fix the box cover at the housing by clips.

4.8. Stick the supplied performance label on the inner surface pf the reflector. Install the reflector/diffuser at the box with bolts and nuts.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Unpack the light. Remove the screws of the junction box cover. Remove the cover.

4.3. Suspend the junction box with the eye-bolt to the ceiling.

4.4. Insert (9-12 mm power cable through the gland into the junction box.

4.5. Connect prepared ends of the cable to the terminal block according to specified polarity.

4.6. Install the receptacle as required, if the spring clip (3) is available.

4.7. Fix the box cover at the housing by clips.

4.8. Put the attached sticker with the lamp parameters on the inside of the reflector. Install the reflector (diffuser) on the specified seats and fasten it on the box with bolts and winged nuts through the washer.

4.9. Install the lamp.

4.10. Install the protection glass (if any) at the reflector with clips.

4.11. Fix the chain with the hook to the clip, the other end of the chain fix to the eye-bolt/hook (1). Then press the hook.

4.12. Replace the glass, if cracked of damaged.

HBA AL 250S HFR:

4.2. Unpack the lighting fixture. Disconnect the connector.

4.3. Suspend the electrical box for the loop to the ceiling.

4.4. Insert the wires to the disconnected connector by taking out the terminal block.

4.5. Connect preliminary divided cable ends to the terminal box according to the specified polarity.

4.6. If the spring clip (3) is available, install the lamp socket to the desired position.

4.7. Connect the connector with the wires supplied to the box.

4.8. Put the attached sticker with the lamp parameters on the inside of the reflector. Install the reflector (diffuser) on the specified seats and fix it on the box with bolts and winged nuts through the washer.

4.9. Install the lamp.

4.10. Install the protective glass (if available) by fixing it on the reflector with the clips attached.

4.11. Fasten the chain to the clip by the hook, fasten the other end on the loop (hook) (1). After that, the hooks shall be clamped down.

4.12. Replace the protective glass cracked or otherwise damaged.

5. Acceptance

The light complies with TOR 3461-001-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the gas-discharge lamp shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryazan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

«НВ» топтамадағы шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған құрастыру шырағы.

Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ Р МЭК 60598-2-1, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 МЕМСТ Р 51318 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.4. Қуат коэффициенті – 0,85 кем емес.

1.5. Химиялық сүзгіші бар HBT шырақтың орындауы келесі ықпалдарды кемітуге мүмкіндігі бар: органикалық газдар мен булар, бейорганикалық газдар мен булар, ащы газдар

мен булар, аммиак және оның органикалық туындылар, қатты және сұйық аэрозольдер, шаң. Сүзгіштің қолда бары шырақтың ішіне майда шанның бөлшектерінің түсуінен қорғайды, бұл жарық көзінің және шағылдырғыштың қорғауын қамтамасыз етеді, сонымен қатар шырақтың оптикалық ерекшіліктерін сақтауға мүмкіндік береді.

2. Жеткізілім жинақтамасы*

Шырақтың электр қорапшасы, дана	1

Шағылдырғыш, дана	1

Әйнек (IP 65 деңгейі бар шырақ үшін), дана	1

Бума, дана	1

Құжаты, дана	1

Жабыстырма, дана	1

*Шам жинақтамаға кірмейді.

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

HBP, HBA, HBX:

4.2. Шырақтың бумасын шешу. Электр қорапшаның қақпағының ілмектерін ашу (2).

4.3. Ілмекке (крюк) (1) болат шайбасын, резинадан жасалған шығыршықты кигізіп, электр қорапшаның тесігіне қондыру. Ішкі жағынан (60 мм шайба, содан соң фиксаждау баудың ілмегін орнатып, барлығын жиынтыққа қосылған сомынмен тартып бекіту. Электр қорапшаны ілмекпен төбеге ілу.

HBT, HBO:

4.2. Шамдалды орамнан алыңыз. Электрлік бокстың қақпақтарының бұрандаларын шешіңіз. Қақпақты алыңыз.

4.3. Электрлік боксты ілмегі арқылы төбеге іліңіз.

4.4. Электрлік боксқа тығыздағыш төлке арқылы (Ø9-12 мм) электрлік қоректену кабелін енгізіңіз.

4.5. Кабельдің алдын ала бөлінген ұштарын клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сәйкес қосыңыз.

4.6. Серіппелі қапсырма болса (3), лампалық патронды қажетті күйге қойыңыз.

4.7. Бокстың қақпағын корпусқа ілгектермен бекітіңіз.

4.8. Лампаның параметрлері бар қосымша тіркелген жапсырманы шағылдырғыштың ішкі бөлігіне жапсырыңыз. Шағылдырғышты (шашыратқыш) қарастырылған орнату орындарына орнатып, оны бокста бұранда сомынмен бекітіңіз.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Шырақтың бумасын шешу. Электр қорапшаның бұрандаларын бұрап босату. Қақпақты шешу.

4.3. Электр қорапшаны ілмекпен төбеге ілу.

4.4. Нығыздағыш төлке арқылы электроқуат ((9-12 мм) кабельды электр қорапшаға өткізу.

4.5. Алдын ала бөлінген кабельдің ұштарын көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалыққалыпқа қосу.

4.6. Серіппелік тұтқа (3) қолданылған жағдайда шамдық патронды керекті қалыпқа орнату.

4.7. Қорапшаның қақпағын тұрқыда ілмектермен сарт еткізіп бекіту.

4.8. Лампаның параметрлері бар қосымша салынған жапсырмаларды шағылдырғыштың ішкі бөлігіне жапсырыңыз. Шағылдырғышты (шашыратқышты) алдын ала қарастырылған орнату орындарына орнатыңыз да, оны қысқыш тығырық арқылы сомын-құлақты бұрандамен бокста бекітіңіз.

4.9. Шамды қондыру.

4.10. Қорғау әйнекті (қолда бар жағдайда) жиынтыққа қосылған клипстер арқылы шағылдырғыштың үстіне бекітіп, орнату.

4.11. Клипсадағы ілмекпен шынжырды түймелеу, екінші ұшын төбедегі ілмекке (крюк) жалғау (1). Содан соң ілмектерді бүгіп қою қажет.

4.12. Жарылған немесе зақымданған әйнекті ауыстыру.

HBA AL 250S HFR:

4.2. Шамдалды орамнан алыңыз. Ажыратқышты ажыратыңыз.

4.3. Электрлік боксты ілгегі арқылы төбеге бекітіңіз.

4.4. Ажыраған ажыратқышқа клеммалық қалыптан алдын ала суырып, сымды өткізіңіз.

4.5. Алдын ала ойлыған кабельдің ұштарын клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз.

4.6. Серіппелі тоғын болса (3), лампалық патронды қажетті күйде орнатыңыз.

4.7. Өткізілген сымдары бар ажыратқышты боксқа жалғаңыз.

4.8. Лампаның параметрлері бар қосымша салынған жапсырмаларды шағылдырғыштың ішкі бөлігіне жапсырыңыз. Шағылдырғышты (шашыратқышты) алдын ала қарастырылған орнату орындарына орнатыңыз да, оны қысқыш тығырық арқылы сомын-құлақты бұрандамен бокста бекітіңіз.

4.9. Лампаларды қойыңыз.

4.10. Қорғағыш әйнекті қосымша қысқыштарен шағылдырғышта бекітіп орнатыңыз.

4.11. Екінші ұшын ілгекке бекітіп, қысқышқа ілгекпен бауды байлаңыз (ілгішке) (1). Осыдан кейін ілгіштерді қысыңыз.

4.12. Шытынаған немесе зақымдалған әйнекті ауыстырыңыз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Cвяцільня серыі «НВ»

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня падвесная прызначаная для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ Р МЭК 60598-2-1, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананніУХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.4. Каэфіцыент магутнасці – не менш за 0,85.

1.5. Магчыма выкананне свяцільні HBT з хімічным фільтрам, які ахоўвае ад наступных уздзеянняў: арганічныя газы і пары, неарганічныя газы і пары, кіслыя газы і пары,

аміяк і яго арганічныя вытворныя, цвёрдыя і вадкія аэразолі, пыл. Наяўнасць фільтра дазваляе пазбегнуць пападання ў свяцільню дробных часцінак пылу, што забяспечвае засцрогу крыніцы святла і адбівальніка, а таксама дазваляе захаваць аптычныя ўласцівасці свяцільні.

2. Камплект пастаўкі*

Электрычны бокс свяцільні, шт.	1

Адбівальнік, шт.	1

Шкло (для свяцільняў з IP 65), шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

Наклейка, шт.	1

*Лямпа ў камплект пастаўкі не ўваходзіць.

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

HBP, HBA, HBX:

4.2. Распакавать свяцільню. Адшпіліць зашчапкі (2) накрыўкі электрычнага бокса.

4.3. На пятлю (крук) (1) надзець стальную шайбу, гумовае кальцо і ўставіць у верхнюю адтуліну электрычнага бокса. З унутранага боку надзець шайбу (60 мм, потым кручок фіксуючага шнура і зацягнуць усё гайкай, якая прыкладаецца. Падвесіць электрычны бокс за пятлю (крук) (1) да столі.

HBT, HBO:

4.2. Распакаваць свяцільню. Адкруціць шрубы накрыўкі электрычнага бокса. Зняць накрыўку.

4.3. Падвесіць электрычны бокс за пятлю да столі.

4.4. Увесці ў электрычны бокс праз ушчыльнікавую ўтулку кабель ((9-12 мм) электрасілкавання.

4.5. Падключыць папярэдне раздзеленыя канцы кабеля да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.6. Пры наяўнасці спружыннай скабы (3), устанавіць лямпавы патрон у патрэбнае становішча.

4.7. Замацаваць накрыўку бокса на корпусе зачшапкамі.

4.8. Наклеіць прыкладзеную наклейку з параметрамі лямпы на ўнутраную частку адбівальніка. Устанавіць адбівальнік (рассейвальнік) на прадугледжаныя пасадачныя месцы

і замацаваць яго на боксе балтамі з гайкамі.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Распакаваць свяцільню. Адкруціць шрубы накрыўкі электрычнага бокса. Зняць накрыўку.

4.3. Падвесіць электрычны бокс за пятлю да столі.

4.4. Увесці ў электрычны бокс праз ушчыльнікавую ўтулку кабель ((9-12 мм) электрасілкавання.

4.5. Падключыць папярэдне раздзеленыя канцы кабеля да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.6. Пры наяўнасці спружыннай скабы (3), устанавіць лямпавы патрон у патрэбнае становішча.

4.7. Замацаваць накрыўку бокса на корпусе зачшапкамі.

4.8. Наклеіць прыкладзеную наклейку з параметрамі лямпы на ўнутраную частку адбівальніка. Устанавіць адбівальнік (рассейвальнік) на прадугледжаныя пасадачныя месцы

і замацаваць яго на боксе балтамі з гайкамі-баранчыкамі праз прыціскную шайбу.

4.9. Уставіць лямпу.

4.10. Устанавіць ахоўнае шкло (пры наяўнасці), замацаваўшы яго на абівальніку прыкладзенымі кліпсамі.

4.11. Кручком да кліпсы прышпіліць ланцужок, другі канец якога замацаваць на пятлі (круку) (1). Пасля чаго кручкі трэба падціснуць.

4.12. Трэснутае ці пашкоджанае шкло замяніць.

HBA AL 250S HFR:

4.2. Распакаваць свяцільню. Аддзяліць раздым.

4.3. Падвесіць электрычны бокс за пятлю да столі.

4.4. У аддзелены раздым увесці правады, папярэдне выцягнуўшы клемную калодку.

4.5. Падключыць папярэдне раздзеленыя канцы кабелю да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.6. Пры наяўнасці спружынная скабы (3) устанавіць лямпавы патрон у патрэбнае становішча.

4.7. Далучыць раздым з падведзенымі правадамі да бокса.

4.8. Наклеіць прыкладзеную наклейку з параметрамі лямпы на ўнутраную частку адбівальніка. Устанавіць адбівальнік (рассейвальнік) на прадугледжаныя пасадачныя месцы

і замацаваць яго на боксе балтамі з гайкамі-баранчыкамі праз прыціскную шайбу.

4.9. Уставіць лямпу.

4.10. Устанавіць ахоўнае шкло (пры наяўнасці), замацаваўшы яго на адбівальніку прыкладзенымі кліпсамі.

4.11. Кручком да кліпсы прышпіліць ланцужок, другі канец якога замацаваць на пятлі (круку) (1). Пасля гэтага кручкі трэба падціснуць.

4.12. Патрэсканае альбо пашкоджанае шкло замяніць.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу газаразраднай лямпы бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник серії «НВ»

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник підвісний призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих будівель і розрахований для роботи в мережі змінного струму

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1, ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ CISPR 15:2007, ГОСТ IEC 61000-3-2.

1.3. Cвітильник виготовляється у виконанні УХЛ2 * за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.4. Коеффіціент потужності – не менше 0,85.

1.5. Можливе використання світильника HBT з хімічним фільтром, який захищає від наступних впливів: органічні гази і пари, неорганічні гази і пари, кислі гази і пари, аміак

і його органічні похідні, тверді і рідкі аерозолі, пил. Наявність фільтра дозволяє уникнути проникнення в світильник найдрібніших частинок пилу, що забезпечує захист джерела світла і відбивача, а також дозволяє зберегти оптичні властивості світильника.

2. Комплект поставки*

Електричний бокс світильника, шт.	1

Відбивач, шт.	1

Скло (для світильників з IP 65), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

Наклейка, шт.	1

*Лампа у комплект постачання не входить.

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

HBP, HBA, HBX:

4.2. Розпакувати світильник. Відстебнути защіпки (2) кришки електричного боксу.

4.3. На петлю (гак) (1) одягнути сталеву шайбу, гумове кільце і вставити у верхній отвір електричного боксу. З внутрішнього боку одягнути шайбу (60 мм, потім гачок фіксуючого шнуру і затягнути все гайкою що додається. Підвісити електричний бокс за петлю (гак) (1) до стелі.

HBT, HBO:

4.2. Розпакувати світильник. Відгвинтити гвинти кришки електричного боксу. Зняти кришку.

4.3. Підвісити електричний бокс за петлю до стелі.

4.4. Ввести в електричний бокс через ущільнювальну втулку кабель ((9-12 мм) електроживлення.

4.5. Підключити попередньо зачищені кінці кабелю до клемної колодки у відповідності із зазначеною полярністю.

4.6. За наявності пружинної скоби (3), встановити ламповий патрон у потрібне положення.

4.7. Закріпити кришку боксу на корпусі защіпками.

4.8. Наклеїти додану наклейку з параметрами лампи на внутрішню частину відбивача. Встановити відбивач (розсіювач) на передбачені посадочні місця і закріпити його на боксі болтами з гайками.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Розпакувати світильник. Відгвинтити гвинти кришки електричного боксу. Зняти кришку.

4.3. Підвісити електричний бокс за петлю до стелі.

4.4. Ввести в електричний бокс через ущільнювальну втулку кабель ((9-12 мм) електроживлення.

4.5. Підключити попередньо зачищені кінці кабелю до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.6. За наявності пружинної скоби (3), встановити ламповий патрон у потрібне положення.

4.7. Закріпити кришку боксу на корпусі защіпками.

4.8. Наклеїти додану наліпку з параметрами лампи на внутрішню частину відбивача. Встановити відбивач (розсіювач) на передбачені посадочні місця та закріпити його на боксі гвинтами з гайками-барашками через затискальну шайбу.

4.9. Вставити лампу.

4.10. Встановити захисне скло (за наявності), закріпивши його на відбивач доданими кліпсами.

4.11. Гачком до кліпси пристебнути ланцюжок, другий кінець якого закріпити на петлі (гаку) (1). Після чого гачки слід піджати.

4.12. Тріснуте або пошкоджене скло замінити.

HBA AL 250S HFR:

4.2. Розпакувати світильник. Від’єднати роз’єм.

4.3. Підвісити електричний бокс за петлю до стелі.

4.4. У від’єднаний роз’єм ввести проводи, попередньо вийнявши клемну колодку.

4.5. Підключити попередньо розділені кінці кабелю до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю.

4.6. За наявності пружинної скоби (3), встановити ламповий патрон у необхідне положення.

4.7. Під’єднати роз’єм з підведеними проводами до боксу.

4.8. Наклеїти додану наліпку з параметрами лампи на внутрішню частину відбивача. Встановити відбивач (розсіювач) на передбачені посадочні місця та закріпити його на боксі гвинтами з гайками-барашками через притискну шайбу.

4.9. Вставити лампу.

4.10. Встановити захисне скло (за наявності), закріпивши його на відбивачі вкладеними кліпсами.

4.11. Гачком до кліпси прищепити ланцюжок, других кінець якого закріпити на петлі (гаці) (1). Після чого гачки слід підтиснути.

4.12. Тріснуте чи іншим чином пошкоджене скло замінити.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

HBA AL				HBX AL

HBA AL 250S HFR

| Электрический бокс | Electrical box | Шырақтың электр қорапшасы | Электрычны бокс | Електричний бокс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гладкий отражатель | Smooth reflector | Тегіс шағылдырғыш | Гладкі адбівальнік | Гладкий відбивач |
| Фасетчатый отражатель | Faceted reflector | Фасеттік шағылдырғыш | Фасетчатый адбівальнік | Фасетчатий відбивач |

| Артикул, мощность и тип лампы | Цоколь | Ток лампы, А | Габариты: DxhxH, мм | Масса, кг, не более | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс IP | Тип отражателя (рассеивателя) | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP 125M | E27 | 1,15 | 400x220x420 | 6 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150H | E27 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150S | E40 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250M | E40 | 2,1 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250 | E40 | 3 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 125M | E27 | 1,15 | 485x295x530 | 8,1 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150H | E27 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150S | E40 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250M | E40 | 2,1 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400M | E40 | 3,25 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250 | E40 | 3 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400S | E40 | 4,45 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400H | E40 | 3,5 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 500** | E40 | 2,2 | 485x295x530 | 5,1 | II | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150H | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150S | E40 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250M | E40 | 2,1 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400M | E40 | 3,25 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250 | E40 | 3 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400S | E40 | 4,45 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400H | E40 | 3,5 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 500** | E40 | 2,2 | 485x330x565 | 5,1 | II | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150H | E27 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150S | E40 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250M | E40 | 2,1 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400M | E40 | 3,25 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250** | E40 | 3 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400S | E40 | 4,45 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400H | E40 | 3,5 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150H | E27 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150S | E40 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250M | E40 | 2,1 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400M | E40 | 3,25 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250** | E40 | 3 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400S | E40 | 4,45 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400H | E40 | 3,5 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250*** | E40 | 3 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250M | E40 | 2,1 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250 HFD | E40 | 3,0 | 485x295x665 | 7 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400H | E40 | 3,5 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400M | E40 | 3,25 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400S | E40 | 4,45 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400HFD | Е40 | 3,5 | 485x295x665 | 7.5 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250*** | Е40 | 3 | 485х330х700 | 8 | I | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250M | Е40 | 2,1 | 485х330х700 | 8 | I | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400H | Е40 | 3,5 | 485х330х700 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400M | Е40 | 3,25 | 485х330х700 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400S | Е40 | 4,45 | 485х330х700 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасетчатый алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250S HFR | E40 | - | 485x295x770 | 7,5 | I | 65 (23*) | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |

* – степень защиты светильника без защитного стекла.

** – лампа накаливания.

*** – в светильнике могут быть применены лампы Н (ДРИ) и S (ДНаТ) 250 Вт.

M – ртутная лампа высокого давления.

S – натриевая лампа высокого давления.

H – металлогалогенная лампа высокого давления.

| Luminaire name, power and type of lamp | Base | Lamp current, A | Dimensions: DxhxH, mm | Max. weight, kg | Class of protection against electric shock | Degree of protection, IP | Type of reflector (diffuser) | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP 125M | E27 | 1,15 | 400x220x420 | 6 | II | 23 | PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150H | E27 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150S | E40 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250M | E40 | 2,1 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250 | E40 | 3 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 125M | E27 | 1,15 | 485x295x530 | 8,1 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150H | E27 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150S | E40 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250M | E40 | 2,1 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400M | E40 | 3,25 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250 | E40 | 3 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400S | E40 | 4,45 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400H | E40 | 3,5 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA 500** | E40 | 2,2 | 485x295x530 | 5,1 | II | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150H | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150S | E40 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250M | E40 | 2,1 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400M | E40 | 3,25 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250 | E40 | 3 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400S | E40 | 4,45 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400H | E40 | 3,5 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX 500** | E40 | 2,2 | 485x330x565 | 5,1 | II | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150H | E27 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150S | E40 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250M | E40 | 2,1 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400M | E40 | 3,25 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250** | E40 | 3 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400S | E40 | 4,45 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400H | E40 | 3,5 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150H | E27 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150S | E40 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250M | E40 | 2,1 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400M | E40 | 3,25 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250** | E40 | 3 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400S | E40 | 4,45 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400H | E40 | 3,5 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum reflector with PMMA diffuser | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250*** | E40 | 3 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250M | E40 | 2,1 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250 HFD | E40 | 3 | 485x295x665 | 7 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400H | E40 | 3,5 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400M | E40 | 3,25 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400S | E40 | 4,45 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400 HFD | E40 | 3.5 | 485x295x665 | 7.5 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250*** | Е40 | 3 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250M | Е40 | 2,1 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400H | Е40 | 3,5 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400M | Е40 | 3,25 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400S | Е40 | 4,45 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Faceted aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250S HFR | E40 | - | 485x295x770 | 7,5 | I | 65 (23*) | Smooth aluminum part | TU 3461-001-44919750-07 |

* – degree of protection of the light without protection glass.

** – incandescent lamp.

*** – the following lamps may be used in the lighting fixture Н (high-pressure mercury arc lamp containing iodides) and S (high-pressure sodium arc lamp) 250 V.

M – high pressure mercury lamp.

S – high pressure sodium lamp.

H – high pressure metal-halide lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Цоколі | Шам тоғы, А | Габариттер: DxhxH, мм | Салмағы, кг, көрсетлігеннен артық емес | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Шағылдырғыш (шашыратқыш) түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP 125M | E27 | 1,15 | 400x220x420 | 6 | II | 23 | ПММА-дан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150H | E27 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | ПММА-дан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150S | E40 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | ПММА-дан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250M | E40 | 2,1 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | ПММА-дан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250 | E40 | 3 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | ПММА-дан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 125M | E27 | 1,15 | 485x295x530 | 8,1 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150H | E27 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150S | E40 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250M | E40 | 2,1 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400M | E40 | 3,25 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250 | E40 | 3 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400S | E40 | 4,45 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400H | E40 | 3,5 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 500** | E40 | 2,2 | 485x295x530 | 5,1 | II | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150H | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150S | E40 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250M | E40 | 2,1 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400M | E40 | 3,25 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250 | E40 | 3 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400S | E40 | 4,45 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400H | E40 | 3,5 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 500** | E40 | 2,2 | 485x330x565 | 5,1 | II | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150H | E27 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150S | E40 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250M | E40 | 2,1 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400M | E40 | 3,25 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250** | E40 | 3 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400S | E40 | 4,45 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400H | E40 | 3,5 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150H | E27 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150S | E40 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250M | E40 | 2,1 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400M | E40 | 3,25 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250** | E40 | 3 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400S | E40 | 4,45 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400H | E40 | 3,5 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий ПММА-дан жасалған шашыратқышпен қатар | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250*** | E40 | 3 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250M | E40 | 2,1 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250HFD | E40 | 3 | 485x295x665 | 7 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400H | E40 | 3,5 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400M | E40 | 3,25 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400S | E40 | 4,45 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400HFD | E40 | 3.5 | 485x295x665 | 7,5 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250*** | Е40 | 3 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250M | Е40 | 2,1 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400H | Е40 | 3,5 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400M | Е40 | 3,25 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400S | Е40 | 4,45 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеттік алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250S HFR | E40 | - | 485x295x770 | 7,5 | I | 65 (23*) | Тегіс алюминий | ТШ 3461-001-44919750-07 |

* – қорғау әйнектсіз шырақтың қорғау деңгейі.

** – қызу шамы.

*** – пайдалану қажет Н (ДРИ) и S (ДНаТ) 250 Вт.

M – қысымы жоғары сынапты шам.

S – қысымы жоғары шатрий шамы.

H – қысымы жоғары металлогалоген шамы.

| Артыкул, магутнасць і тып лямпы | Цокаль | Ток лямпы, А | Габарыты: DxhxH, мм | Маса, кг, не больш за | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, індэкс ІР | Тып адбівальніка (рассейвальніка) | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP 125M | E27 | 1,15 | 400x220x420 | 6 | II | 23 | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150H | E27 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 150S | E40 | 1,8 | 400x220x420 | 6,6 | II | 23 | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250M | E40 | 2,1 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBP 250 | E40 | 3 | 400x220x420 | 8 | II | 23 | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 125M | E27 | 1,15 | 485x295x530 | 8,1 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150H | E27 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 150S | E40 | 1,8 | 485x295x530 | 7,6 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250M | E40 | 2,1 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400M | E40 | 3,25 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 250 | E40 | 3 | 485x295x530 | 9 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400S | E40 | 4,45 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 400H | E40 | 3,5 | 485x295x530 | 10,6 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA 500** | E40 | 2,2 | 485x295x530 | 5,1 | II | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150H | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 150S | E40 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250M | E40 | 2,1 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400M | E40 | 3,25 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 250 | E40 | 3 | 485x330x565 | 9 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400S | E40 | 4,45 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 400H | E40 | 3,5 | 485x330x565 | 10,6 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX 500** | E40 | 2,2 | 485x330x565 | 5,1 | II | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150H | E27 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 150S | E40 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250M | E40 | 2,1 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400M | E40 | 3,25 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 250** | E40 | 3 | 517x615x648 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400S | E40 | 4,45 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBT 400H | E40 | 3,5 | 517x615x648 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150H | E27 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 150S | E40 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250M | E40 | 2,1 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400M | E40 | 3,25 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 250** | E40 | 3 | 620x670x702 | 9 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400S | E40 | 4,45 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBO 400H | E40 | 3,5 | 620x670x702 | 10,6 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы сумесна з рассейвальнікам з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250*** | E40 | 3 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250M | E40 | 2,1 | 485x295x665 | 8 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250HFD | E40 | 3 | 485x295x665 | 7 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400H | E40 | 3,5 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400M | E40 | 3,25 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400S | E40 | 4,45 | 485x295x665 | 9,5 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 400HFD | E40 | 3.5 | 485x295x665 | 7,5 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250*** | Е40 | 3 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 250M | Е40 | 2,1 | 485х330х670 | 8 | I | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400H | Е40 | 3,5 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400M | Е40 | 3,25 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBX AL 400S | Е40 | 4,45 | 485х330х670 | 9,5 | I | 65 (23*) | Фасеткавы алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| HBA AL 250S HFR | E40 | - | 485x295x770 | 7,5 | I | 65 (23*) | Гладкі алюмініевы | ТУ 3461-001-44919750-07 |

* – ступень абароны свяцільні без ахоўнага шкла.

** – лямпа напальвання.

*** – у свяцільні могуць быць выкарыстаны лямпы Н (ДРИ) и S (ДНаТ) 250 Вт.

M – іртутная лямпа высокага ціску.

S – натрыевая лямпа высокага ціску.

H – металагалагенная лямпа высокага ціску.