ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с защитным стеклом

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильника OWP 255 с прозрачным силикатным стеклом максимальная ударная нагрузка – 6,5 Дж, для светильника       OWP 255 с матовым силикатным стеклом ударная нагрузка не более 1,5 Дж.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                                             1

Стартеры (для светильников с ЭмПРА), шт.      по числу ламп

Упаковка, шт.                                                                                   1

Паспорт, шт.                                                                                     1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильники ALO устанавливается в реечные потолки; OWS/R, OWF/R, OWP/R c IP54-  в ячеистый потолок типа «Армстронг»; OWS/K- в кассетные подвесные потолки системы «Clip-in» производства «Армстронг»; OWP 336, 414  и OWP 255 устанавливаются в ячеистый потолок типа «Армстронг» или на поверхность потолка. Остальные светильники могут быть установлены как в ячеистые, так и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять стекло, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише.

4.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. Вставить лампу (лампы).

4.5. Закрепить стекло на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип стекла | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG/R 218 236 | КЛЛ 2G11 | 2 3 | 0,6 | 340x340x117 525x525x117 | 3,0 6,8 | 270x270 460х460 | УХЛ4 | 20 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| OPL/R 218 236 418 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 4 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 | 595x295x83 1195x295x83 595x595x81 605x605x84 1195x595x84 | 2,8 5,3 5,1 5,1 9,2 | 275х575 275х1175 575х575 575x575 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| PRS/R 218 236 418 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 4 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 | 595x295x83 1195x295x83 595x595x81 605x605x84 1195x595x84 | 2,8 5,3 5,1 5,1 9,2 | 275х575 275х1175 575х575 575x575 575х1175 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |  |
| DR.OPL 418 418 414 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель |  |
|  | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 |  |  |  |  |  |  |
| DR.PRS 418 418 414 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595х595х110 605x605x110 | 5,7 | 575х575 | УХЛ4 | 43/20 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель |  |
|  | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х110 |  |  |  |  |  |  |
| OWP 336 336 414 255 | КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 ЛЛ G5 КЛЛ 2G11 | 3а ЭПРА ЭПРА ЭПРА | 0,85 0,96 0,96 0,96 | 595x595x95 | 8,5 7,6 7,6 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачное (по заказу матовое) силикатное стекло |  |
| OWP/K 255 /625/ 255 /600/мат 414 /600/мат | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 625x625x95 600х600х95 600х600х95 | 9,0 8,5 8,5 | - | УХЛ2* | 54 | Прозрач. силикат. Стекло Матовое силикат. Стекло Матовое силикат. стекло |  |
| OWP/R 218 218 236 236 236 414 418 418 418 418 418 418мат | ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 КЛЛ 2G11 ЛЛ G5 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 | 2 2 3 3 3 ЭПРА 4 4 4 4 4 4 | 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,96 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 295x595x115 295x595x85 1195x295x115 1195x295x95 595х295х110 595х595х115 595х595х115 605x605x115 595х595х85 605x605x85 620x620x85 595х595х115 | 4,8 4,5 8,0 7,1 5 7,2 8 8 7,6 7,6 7,6 12,1 | - 275x575 - 275x1175 - - - - 575х575 575х575 575х575 - | УХЛ2* УХЛ4 УХЛ2* УХЛ4 УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ2* | 54 54/20 54 54/20 54 54 54 54 54/20 54/20 54/20 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закал. матовое стекло |  |
| OWF/R 414 | ЛЛ G5 | ЭПРА | 0,96 | 595х595х85 | 9,0 | - | УХЛ2* | 54 | Прозрачное силикатное стекло + бипараболическая зеркальная решетка |  |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x100 | 9,2 7,0 | - 575x575 | УХЛ2* УХЛ4 | 54 54/20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| OWS/K 255 мат. ст. 236 (600) HF 255 (600) 255 (625) 418 | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0,96 | 600x600x95 | 9,4 | - | УХЛ2* | 54 | Закал. матов. стекло в рамке |  |
|  | КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 ЛЛ G13 |  |  | 600x600x95 600x600x95 625x625x95 600x600x110 | 6,8 6,8 6,9 6,8 |  |  |  | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| ALO 118 136 236 | ЛЛ G13 | 1a 1 3 | 0,6 0,85 0,85 | 642x120x80 1252х120х80 1252х223х80 | 2,6 3,6 5,2 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ4 | 20 | Полимерный реечный профиль. |  |
| ALD 218 236 | ЛЛ G13 | 2 3 | 0,6 0,85 | 706х310х100 1326х310х100 | 5,1 7,6 |  | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| OPS 254 358 458 458 (1800х670) | ЛЛ G5 | ЭПРА 3а 5 5 | 0,96 0,85 | 1228x328x110 1670х650х95 1670х650х95 1800х670х95 | 7,4 24 25 26 | 1200x300 1580x560 1580x560 1580x560 | УХЛ4 | 54/20 20 |  |  |
|  | ЛЛ G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерный рассеиватель «микроопал» |  |
| PRM/R 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 595x595x75 | 5,1 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерн. рассеиватель «микропризма» |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа;  КЛЛ – компактная люминесцентная лампа

# Text boxes

1

2

L – лампа

Dr – дроссель

St – стартер

С -  компенсационный

конденсатор

3

3а

4

5

1a

20.03.13