# ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый, для потолка “Griliato”, для работы в сети постоянного или переменного тока

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый для потолка «Griliato» предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы при напряжении 220 В (±5%) с частотой тока 0 или 50 Гц (±2%).  Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по  ГОСТ 15150-69.

1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                              1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять отражатель, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Полярность подключения проводов «+» и «-» сети постоянного тока к клеммам  L и N не нормируется.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Коэффициент мощности ЭПРА | Габариты, мм, AxBxCхD | Масса, кг, не более | Тип решетки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R 418 (WRS/R) | ЛЛ G13 | 0,96 | 610x590x100х50 | 6,7 | Экранирующая зеркальная (белая) |
| PRB/R 418 | ЛЛ G13 |  | 610x590x100x50 | 5,3 | Параболическая зеркальная |
| OPL/R 418 (PRS/R) | ЛЛ G13 |  | 610x590x100x50 | 5,1 | Опаловое (призматическое) листовое оргстекло в рамке |
| PTF/R 414 | ЛЛ G5 |  | 590x590x65 | 4,0 | Зеркальная бипараболическая |

Инструкция по монтажу светильника для ячеистого потолка типа  ГРИЛЬЯТО.

# Text boxes

Схема.1 Схема подключения с ЭПРА

Рис.3

Рис.2

Рис.1

Установить элементы подвеса на заранее подготовленные крюки в потолке (рис.1).

В ячейку потолка размером     600 х600 мм установить световой прибор и закрепить в отверстиях на торцевых стенках светильника элементы подвеса  (рис.2).

Отрегулировать длину подвеса так, чтобы  плоскость светильника совпадала с плоскостью подвесного потолка (Элементы подвеса регулировать, отжимая пружину, рис.3.)

Собрать потолок.