| ООО «Завод «Световые технологии» Светильник встраиваемый, серии ROCKFON ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах) или люминесцентных лампах Т5, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений, устанавливается в потолки ROCKFON (размеры модуля потолка см. таблицу, направляющие профили Т-24, панели с кромками Х). Использование светильника с потолочными панелями других производителей не допускается. Оптической частью светильника служит опаловое листовое оргстекло в рамке. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 220В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ P 51514-99. 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96. 1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.6. ТУ 3461-002-44919750-07. 2. Комплект поставки Светильник*, шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 * Светильники под лампы Т5 поставляются без ламп. 3. Требования по технике безопасности Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании. Схема электрических соединений** **- в модификации OPL/R ECO LED 1200x600 ROCKFON 4000K четыре кластера запитаны от одного драйвера и ещё четыре - от второго, включенного параллельно с первым. **- в модификациях с лампами Т5 схема приведена на корпусе ЭПРА. |  | 4. Правила эксплуатации 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, корпус установить в потолочной нише (положить корпус на горизонтальные участки Т-образных профилей потолка). При необходимости подвесить светильник к основному потолку за отверстия на стенках корпуса. 4.3. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 4.4. Установить лампы. 4.5. Закрепить рассеиватель на установленном корпусе с помощью пружинок. 4.6. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств. 5. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 6. Гарантийные обязательства 6.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _____________________________ Штамп магазина Основные размеры светильника (мм) |
| --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxB, DxE | Размеры модуля потолка, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R ECO LED 600 4000K ROCKFON | 33 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 595x595, 600x600 | 600x600 | 5,3 |
| OPL/R UNI LED 600 4000K ROCKFON | 32 |  | 2700 |  |  |  |  |  |
| OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON | 33 |  | 2750 |  |  | 1195х295, 1200х300 | 1200х300 | 4,5 |
| OPL/R ECO LED 1200x600 4000K ROCKFON | 72 |  | 5500 |  |  | 1195х595, 1200х600 | 1200х600 | 7,6 |
| OPL/R 414 ROCKFON | 4х14 | В зависимости от используемых ламп | 0,96 | 595x595, 600x600 | 600x600 | 5,3 |
| OPL/R 228 ROCKFON | 2х28 |  |  | 1195х295, 1200х300 | 1200х300 | 4,5 |
| OPL/R 428 ROCKFON | 4х28 |  |  | 1195х595, 1200х600 | 1200х600 | 7,6 |