ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый с  рассеивателем

из полимерного материала

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише.

4.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.5. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Воздушный зазор над верхней точкой  светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 4).

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 2

Схема электрических соединений:

Рис. 3

Рис. 4

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2800 | >80 | >0,98 | 595x595x124 | 4,5 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2950 | >80 | >0,98 | 595x595x124 | 4,5 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 |  |
| OPL/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3300 | >80 | >0,96 | 1200x300x80 | 4,5 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 |  |
| PRS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1200x300x80 | 4,5 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| PRS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0.96 | 595x595x124 | 4,5 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 |  |
| ALD UNI LED 1200 4000K | 39 | 4000 | 3600 | >80 | >0.96 | 1326х310х100 | 7,4 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ2* | IP 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| ALD UNI LED 600 4000K | 21 | 400 | 1900 | >80 | >0.96 | 706х310х100 | 5,2 |  | УХЛ2* | IP 54 |  |

# Text boxes

17.06.13.

C

A

B

14/05/14