ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый с защитным стеклом

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки.

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип стекла | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R LED OPL/R LED DIMM OPL/R LED 300 OPL/R LED 1200 OPL/R LED 1200x600 | 60 50 30 60 120 60 50 30 60 | 5000 - 5300 | 3400 3400 1600 3400 6800 | 80 | 0,9 | 595x595x124 595x595x124 350x595x90 1195x350x90 1195х630х115 | 4,8 4,8 2,7 5,0 8,8 | 575х575 575х575 575x275 1175x275 1175х575 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRS/R LED PRS/R LED DIMM PRS/R LED 300 PRS/R LED 1200 |  |  | 4200 4200 1700 4200 |  |  | 595x595x124 595x595x124 350x595x90 1195x295x90 | 4,8 4,8 2,7 5,0 | 575х575 575х575 575x275 1175x275 |  |  | Призматическое листовое оргстекло в рамке |  |
| OPM/R LED | 60 |  | 3400 |  |  | 595x595x124 | 5,0 | 575х575 | УХЛ4 | 20 | Полимерный рассеиватель «микроопал» |  |
| PRM/R LED |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  | Полимерный рассеиватель «микропризма» |  |
| OWP LED | 60 |  | 3400 |  |  | 595х595х95 | 6,8 | - | УХЛ2* | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| OPL/R LED 4000K OPL/R LED 1200x600 4000K | 50 100 | 4000 | 3600 7200 |  |  | 595х595х124 1195х630х115 | 4,8 8,8 | 575х575 1175х575 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| PRS/R LED 4000K | 50 |  | 3600 |  |  | 595x595x124 | 4,8 | 575x575 |  |  | Призматическое листовое оргстекло в рамке |  |

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 2).

4.4. Корпус установить в потолочной нише.

Воздушный зазор над верхней точкой  светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 3).

4.5. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Схема электрических соединений:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

# Text boxes

06.09.12