ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник BASE LED

Паспорт

1 Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2,                ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.6. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

2 Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3 Требования по технике безопасности

3.1 Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

3.2 Согласно правилам по производству работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг крепление светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных     подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков.

4 Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые подвесные потолки типа «Армстронг».

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. Корпус установить в потолочной нише.

Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис.1 ).

4.4. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6 Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазин

Lighting Technologies Factory LLC

BASE LED light

Certificate

1 Application

1.1. The integrated LED light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains (220 V (±10%), 50 (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.15, GOST R 51514, GOST R 51317.3.2,                GOST R 51317.3.3.

1.3. Class of protection against electric shock: I

1.4. The lights comply with IP20 degree of protection under GOST 14254-96.

1.5. The light is manufactured in UKhL 4 configuration under GOST 15150-69.

1.6. The light may be installed in recess made of material of normal flammability

2 Delivery set

Light (pcs)			1

Package (pcs)		1

Certificate (pcs)		1

3 Safety

3.1 Never install and clean the light, if power is ON.

3.2 In accordance with the rules of Armstrong suspended ceilings installation, lamps shall be fixed at the beam by means of separate suspensions, not connected with the suspensions of the ceiling fixture.

4 Operation and installation

The lights can be installed in ARMSTRONG cellular suspended ceilings.

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Unpack the light and connect power wires to the terminal block according to specified polarity.

4.3. Install the housing in the ceiling recess.

The air gap between the top of light housing and the recess ceiling shall be at least 30 mm deep (ref. to Fig. 1).

4.4. Clean the glass with soft cloth wetted with mild soap solution.

5 Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packed by: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

6 Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

# ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»

BASE LED шырақ

Құжаты

1 Міндеті

1.1. Жартылай өткізгіш жарық көзінен (жарық диодтардан) жұмыс істейтін, әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге есептелген кіріктірме шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р МЭК 60598-және МЕМСТ P 51318.15, МЕМСТ Р 51514, МЕМСТ Р 51317.3.2, МЕМСТ Р 51317.3.3 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

1.4. Шырақтың МЕМСТ 14254-96 бойынша сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP20 по.

1.5. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по МЕМСТ 15150-69.

1.6. Шырақты жанғыштығы орташа материалдың ұяшығына орнатуға болады.

2 Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ, дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

# 3 Қауіпсіздік техникаға талаптар

3.1 Шырақтың орнатуын және тазалауын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

3.2 Армстронг сипатты аспалы төбелерді орнату жұмыстарын өндіру жөніндегі ережелерге сәйкес шамшырақтарды жабынға бекіту аспалы төбелерді бекітудің ілмектеріне байланысты бөлек ілмектерде орындалу керек

# 4 Пайдалану және орнату ережелері

Шырақтар «Армстронг» түріндегі ұялы құрылымды жалғанатын төбеге орнатылса болады.

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі

4.2. Шырақтың бумасын алу. Желілік сымдарды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу.

4.3. Тұрқыны төбелік ұяшықта орнату.

Шырақтың ең жоғарғы нүктеден 30 мм кем емес ауа саңылауы қалу қажет (сурет 1 ).

4.4. Ластанған әйнекті сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүртуге кеңес беріледі.

# 5 Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертификатталған

# 6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы,

Магистральная көш. 11-а

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік BASE LED

Пашпарт

1 Прызначэнне

1.1. Свяцільнік убудоўваемы на паўправадніковых крыніцах святла (светладыёдах), прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС паводле ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I.

1.4. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP20 паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

1.5. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ 4 паводле дзяржстандарта ГОСТ 15150-69.

1.6. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу з нармальна запальваемага матэрыяла.

2 Камплект пастаўкі

Свяцільнік, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3 Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

3.1 Устаноўку і чыстку свяцільніка рабіць толькі пры адключаным сілкаванні.

3.2 Згодна з правіламі па вытворчасці работ па прыладзе падвесных столяў тыпа Армстранг мацаванне свяцільняў да перакрыцця павінна выконвацца на асобных падвесках, не звязаных з падвескамі мацавання падвесных столяў

4 Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

Свяцільнікі могуць быць устаноўлены ў ячэістыя падвясныя столі тыпу «Армстронг».

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з “Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў”.

4.2. Распакаваць свяцільнік, падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.

4.3. Корпус устанавіць у столевай нішы.

Паветраны зазор над верхняй кропкай свяцільніка павінен быць не менш за 30 мм (гл. мал.1 ).

4.4. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5 Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6 Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў -- для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў -- для астатніх свяцільнікаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань,

вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод«Световые технологии»

Світильник BASE LED

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-2, ДСТУ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2, ДСТУ 51514, ДСТУ 51317.3.2,                      ДСТУ 51317.3.3.

1.3. Клас захисту від ураження електричним струмом - I.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 по ДСТУ 14254-96.

1.5. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 по ДСТУ 15150-69.

1.6. Світильник може бути встановлений в нішу з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник, шт. 	1

Упаковка, шт. 	1

Паспорт, шт. 	1

3. Вимоги з техніки безпеки

3.1 Установку і чистку світильника здійснювати лише при відключеному живленні

3.2 Згідно з правилами з проведення робіт по встановленню підвісних стель типу Армстронг, кріплення світильників до перекриття повинно здійснюватись на окремих підвісках, котрі не зв'язані з підвісками кріплення підвісних стель.

4. Правила експлуатації та встановлення

Світильники можуть бути встановлені в підвісні стелі типу «Армстронг».

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Розпакувати світильник, під’єднати мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.3. Корпус встановити в стельовій ніші.

Повітряний зазор над верхньою точкою світильника повинен бути не менше 30 мм (див. рис.1).

4.4. Забруднене скло протирати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод-виробник протягом гарантійного терміну зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань,

вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

1

2

3  BASE LED 595 5000K

4  BASE LED 595 4000K

5  BASE LED 1200×600  4000K

| 2 | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 | Схемы электрических соединений | Connection diagram | Электр жалғау үлгісі | Схемы электрычных злучэнняў | Схеми електричних з’єднань |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Тип стекла | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE LED 595 | 23 | 5000 | 2680 | 75 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| BASE LED 595 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 |  |  |  |
| BASE/S LED 600 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 5,1 |  |  |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 4000 | 5350 | 80 | 0.98 | 1195×595×55 | 6.9 |  |  |
| BASE LED 595 round | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Призматическое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-07 |

| Code | Rated power ( W) | Colour temperature (K) | Light flux (lm) | Min/ colour rendering index (Ra) | Min. power factor | Dimensions (mm) AxBxC | Max. weight (kg) | Glass type | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE LED 595 | 23 | 5000 | 2680 | 75 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |
| BASE LED 595 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 |  |  |  |
| BASE/S LED 600 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 5,1 |  |  |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 4000 | 5350 | 80 | 0.98 | 1195×595×55 | 6.9 |  |  |
| BASE LED 595 round | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-07 |

| Артикул | Атаулы қуат, Вт | Түстік температурасы, К | Жарық ағыны, люмен | Түс жеткізу индексі, не менее, Ra | Қуат оэффициенті , не менее | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | Әйнек түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE LED 595 | 23 | 5000 | 2680 | 75 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Рамкадағы призмалы жапырақты орг.әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| BASE LED 595 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 |  |  |  |
| BASE/S LED 600 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 5,1 |  |  |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 4000 | 5350 | 80 | 0.98 | 1195×595×55 | 6.9 |  |  |
| BASE LED 595 round | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Рамкадағы призмалы жапырақты орг.әйнек | ТУ 3461-002-44919750-07 |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавая плынь, люмен | Індэкс колераперадачы, не менш за, Ra | Каэфіцыент магутнасці, не менш за | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Тып шкла | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE LED 595 | 23 | 5000 | 2680 | 75 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Прызматычнае аркушавае аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| BASE LED 595 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 |  |  |  |
| BASE/S LED 600 | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 5,1 |  |  |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 4000 | 5350 | 80 | 0.98 | 1195×595×55 | 6.9 |  |  |
| BASE LED 595 round | 24 | 4000 | 2550 | 80 | 0.98 | 595x595x54 | 4,6 | Прызматычнае аркушавае аргшкло ў рамцы | ТУ 3461-002-44919750-07 |

# Text boxes

02/04/14