ООО«Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивающей решеткой

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I (HBL – II).

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 (HBL – 23).

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Стартеры, шт.                                              по числу ламп

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 6).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Внимание! Радужный эффект на поверхности решетки в светильниках типа PRBLUX при использовании люминесцентных ламп с «трехполосным» люминофором (люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей) не является производственным браком.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры (LxD), мм | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF 314 414 128 228 135 235 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 595х595х72 1195x128x72 1195x 222x72 1495x 128x72 1495x 222x72 1195x 222x72 | 3,8 4,2 2,6 4,2 4,2 5 4,2 | 380х380 380х380 1080х90 1080х170 1380х90 1380х170 1080х170 | Бипараболическая зеркальная | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| ATF 314 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 595х595х72 595х595х72 | 3,8 4,2 | 380х380 380х380 | Параболическая матовая |  |
| PTFS 414 428 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 600x605x70 1200x605x70 | 4,8 8,4 | 380x380 1080x380 | Бипараболическая зеркальная |  |
| PRBLUX/S 218 236 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 | 625х 310х105 1228х 310х105 625х 610х105 1228х 610х105 | 3,2 5,8 5,8 10,6 | 125х420 224х1050 420х420 523х1087 | Бипараболическая зеркальная |  |
| PRB/S 218 236 258 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 3 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 | 625х 310х90 1228х 310х90 1528x310x90 625х 610х80 1228х 610х90 | 2,8 5,4 5,5 5,2 9,6 | 125х420 224х1050 224x1050 420х420 523х1050 | Параболическая зеркальная |  |
| ARS/S 118 136 158 218 236 258 418 436 | ЛЛ G13 | 1 1a 1a 2 3 3 4 5 | 0,5 0,85 0,85 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 | 625х 180х80 1235х 180х80 1535х 180х80 625х 310х80 1225х 310х80 1528х 310х80 625х 610х80 1228х 610х80 | 1,7 4,5 5,8 3,1 5,1 7,5 4,9 8,7 | 88х420 88х1115 88х970 130х422 224х1050 224х1450 420х420 508х1048 | V – образная зеркальная |  |
| WRS/S 218 236 418 436 | ЛЛ G13 | 2 3 4 5 | 0,6 0,85 0,85 0,85 | 625х 310х80 1225х 310х80 625х 610х80 1228х 610х80 | 3,1 5,1 4,9 8,7 | 130х422 224х1050 420х420 508х1048 | V – образная белая |  |
| CMP/S 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 325х310х85 | 2,2 | 220х220 | Параболическая зеркальная |  |
| TOP | 236 258 | ЛЛ G13 | 3 3 | 0,85 | 1255х290х100 1555х290х100 1215x290x100 1515x290x100 1515x290x100 | 4,3 6,4 4,0 4,8 4,8 | 990х120 1290х120 950x120 1250x120 1250x120 | Параболическая зеркальная (матовая) |  |
|  | 228 235 249 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 |  |  |  |  |  |
| HBL 100 | ЛН Е27 | - | 1,0 | 255x245 | 0,4 | - | Алюминиевый отражатель |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; ЛН – лампа накаливания.

17.09.2012

# Text boxes

1

1а

2

3

4

5

L – лампа

Dr – дроссель

St – стартер

С -  компенсационный

конденсатор

6

Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА: