ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник ARCTIC (универсальный)

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии ARCTIC, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G13 или G5), предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью 
и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников с аварийным блоком обеспечивается работа одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения, батарея поддерживает работу лампы не менее 3 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 
12% от номинального. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус и рассеиватель изготовлен из полимерного материала.

2. Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц 				50

2.2. Номинальное напряжение, В 			220

2.3. КПД, %					(70

2.4.Класс защиты от поражения электрическим током 	I/II

(Для светильников со II классом защиты провод заземления не подключать)

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.

Стартеры (для светильников с ЭмПРА

по числу ламп в светильнике), шт.			1

Гермоизолятор, шт.				2

Шайба M6, шт.				2

Шайба резиновая, шт.				2

Комплект крепления ARCTIC (2) на трос

(поставляется по отдельному заказу), шт.		1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из полиэстера усиленного стекловолокном. Рассеиватель из полимерного материала SAN или поликарбоната, крепится к корпусу защелками из полиамида (возможна комплектация защелками из нержавеющей стали под заказ). В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы пускорегулирующая аппаратура, проводка и патроны для люминесцентных ламп.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель.

6.3. Установка светильника.

6.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника

(расстояние между центрами отверстий равно 440 мм – ARCTIC 18 Вт, 930 мм – ARCTIC 36 Вт, 1230 мм – ARCTIC 58 Вт).

Корпус закрепить на опорной поверхности, уплотнив места креплений резиновыми шайбами.

6.3.2. Установка на подвесах: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника, вставить рым-болты, металлические и резиновые шайбы, и закрепить их гайками (входят в состав комплекта крепления Arctic (2) на трос). Закрепить корпус на подвесах.

6.4. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии 
с указанной полярностью на клеммы L, N.

6.5 Для светильников серии VBR (с виброзащитой) лампа крепится в патрон с манжетой и удерживается с помощью двух суппортов.

6.5 При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

6.6. При установке светильников с магистральной проводкой в линию подключать светильники последовательно чередуя фазы питающей сети L1->L2->L3 (магистральная проводка выполнена жестким кабелем 5*1,5 мм). В начале каждой групповой линии, при монтаже должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Светильники поставляются неподключенными. Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.

6.7. При использовании блока резервного питания подключение осуществляется следующим образом (масса светильника увеличивается на 0,7 кг):

6.7.1. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.

6.7.2. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.7.3. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.)

(на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

6.7.4. Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм

и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать 
к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

6.8. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.9. Вставить люминесцентные лампы.

6.10. Закрепить рассеиватель защелками.

6.11. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6.12. Схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

6.13. Для предотвращения отщелкивания пластмассовых защелок под воздействием внешних механических факторов предусмотрена возможность фиксации защелок

(через заранее подготовленные в них отверстия) самонарезающими винтами 3,5х9,5 или 3х10 (в комплект поставки не входят).

6.14. При замене стартеров следует обратить внимание, что из-за большой термической нагрузки на них необходимо использовать стартера, выполненные в корпусе 
из термостойких материалов – поликарбоната или алюминия, например таких фирм как Sylvania, Philips.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Габариты светильника

| Схемы электрических соединений |
| --- |
| Рис. 1 Схема подключения с ЭПРА и ЭмПРА к питающей сети | Рис. 2 Схема подключения с регулируемым ЭПРА к питающей сети |
| Рис. 3 Схема подключения светильника с блоком резервного питания к питающей сети | Рис. 4 Схема сквозной проводки с ЭмПРА |
| Рис. 5 Схема сквозной проводки c ЭПРА | Рис. 6 Схема магистральной проводки с ЭмПРА |
| Рис. 7 Схема магистральной проводки с ЭПРА |  |

OOO “MGK “Light Technology”

Lighting fixture ARCTIC (multi-operated)

## DATA SHEET

1. Designation

1.1. The lighting fixture – ARCTIC with tubular fluorescent lamps (G13 or G5 base) is intended for illumination of a building with high humidity and is designed for operation

in AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4%). For modification of the lighting fixtures, intended for use in AC/DC, parameters of the power supply circuit are the following: 220 V (±10%), current frequency 0 or 50 Hz (±0,4 Hz). The work of one lamp is provided for the modifications of lamps with safety block during the emergency shutdown of supply voltage, battery supports the work of lamp not less than 3 hours in this regime. In this case, flux of the lamp makes up 12% of the rated value. Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture meets the requirements of all technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of 	low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.3. For lighting fixtures produced in CLm App2* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -20°C.

1.4. The lighting fixture complies with protection level IP65 according to GOST 14254-96.

1.5. The lighting fixture corresponds to M2 mechanical version group in accordance with GOST 17516.1-90.

1.6. The body frame and diffuser has been made of polymer material.

2. Specifications

2.1. Current frequency, Hz 				50

2.2. Rated voltage, V 					220

2.3. Efficiency, % 					>70

2.4. Electric shock protection class				I/II

( There is no need to hook up the earthing wire for the lighting fixtures with II the protection class )

3. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.			1

Package, pcs.				1

Data Sheet, pcs.

Starters (for lighting fixtures with EmCG

according to the number of lamps), pcs.		1

Sealed insulator, pcs				2

Washer M6, pcs				2

Rubber washer, pcs				2

Fixture set ARCTIC (2) for the rope (supplied

by request), pcs.				1

4. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

The lighting fixture can be directly installed on the ceiling made of normally combustible material, as well as on hangers.

5. Product composition

The lighting fixture consists of a body frame of gray color of glass-reinforced polyester. The diffuser is made of SAN polymer material or polycarbonate, attached to the casing with polyamide latches (can be equipped with stainless steel latches on request). A metal panel is latched into the casing on which ballasts, wire and lamp holders for fluorescent lamps are mounted.

6. Codes for operation and installation

6.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

6.2. Unpack the lighting fixture, remove the diffuser, remove mounting panel.

6.3. Installation of the lighting fixture.

6.3.1. Installation at the support surface: drill installation orifices at the surface of ceiling and in the body of the lighting fixture (distance between the centres of the borings is 440 mm 
for ARCTIC 18 W, 930 mm for ARCTIC 36 W, 1230 mm for ARCTIC 58 W). Fix the body at the support surface by sealing of attaching points by rubber washings.

6.3.2. Installation at the suspenders: drill the positioning bores in the body of the lighting fixture, insert eye bolts, metal and rubber washings, fix them with nuts (included in set of fixtures Arctic (2) for the rope). Fix the body on the suspenders.

6.4. Insert net wires at the body through the tight insulator, which is inserted at the tightened orifice and connect them to the terminal block at the panel in accordance with specified polarity 
for L, N terminals.

6.5 For VBR lighting fixtures (with vibration protection), a lamp is fixed into the holder with a baffle and held by two supports.

6.5 When using adjustable ECG, control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking.

6.6. During installation of the lighting fixtures with main wiring into the line connect the consequently, alternating the phases of the feeding net L1->L2->L3 (main wiring is made of rigid cable 5*1,5 mm). In the beginning of the group line, protective devices shall be installed during the assembling at all phase wires. Lighting fixtures are delivered unconnected. To connect a lighting fixture, please insert the free end of the red wire into the terminal of the network connector labeled with a relevant phase.

6.7. When using stand-by power supply unit, connection is performed as follows (weight of the lighting fixture is increased by 0,7):

6.7.1. Connect the power supply wires to terminals L1, N1 of the terminal block in accordance with the specified polarity.

6.7.1. Connect the power supply wires which provide continuous battery charging to contact clamps L2, N2.

6.7.3. Checking TEST using TELEMANDO.

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released. Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram) OFF button is not used.

6.7.1. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section of 1-1,5 mm and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect

the contact “-” of the TELEMANDO device to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

6.8. Secure the mounting plate in the casing.

6.9. Insert fluorescent lamps.

6.10. Fix the diffuser with latches.

6.11. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.

6.12. Wiring diagram is given on ECG casing.

6.13. To avoid loosening of the plastic clamps under the influence of external mechanical impact, possibility for the fixture of clamps (via pre-arranged bores) with 3,5х9,5 or 3х10 self-cutting screws (are not included into the scope of supply) shall be provided.

6.13. When replacing starters, the attention should be paid to the fact that due to the large thermal load you should use starters made in the casing of heat-resistant materials – polycarbonate or aluminum, for example, by such companies as Sylvania, Philips.

7. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

QCD Inspector

The lighting fixture is certified.

8. Warranty liability

8.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

8.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

8.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for light fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

8.4. Failure of fluorescent lamps and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: 11A, Magistralnaya str., Ryazan, 390010

Sale date _________________________________

Store stamp

Overall dimensions of the lighting fixture:

| Wiring diagrams |
| --- |
| Fig. 1 Scheme of connection with ECG to the power supply mains. | Fig.2 Scheme of connection with adjusting ECG to the power supply mains. |
| Fig.3 Connection scheme of the lighting fixture with stand-by power unit to the power supply net | Fig.4 Scheme of the through wiring with ECG |
| Fig.5 Scheme of the through wiring with ECG | Fig.6 Scheme of main wiring with ECG |
| Fig.7 Scheme of main wiring with ECG |  |

«Жарық Технологиялары» СК» ЖШҚ

ARCTIC шамдалы (әмбебап)

## ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Төбеге арналған, түтікті люминесцентті нұршамдары (цоколь G13 немес G5) бар ARCTIC сериясының шамдалы ылғалдылығы жоғары ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Тұрақты немесе айналмалы ток желісінде (AC/DC) жұмыс істеуге арналған шамдал түрлері үшін қорек көзінің параметрлері: 220 В (±10%), токтың жиілігі 0 немесе 50 Гц (±0,4Гц). Апаттық қуаттандыру блогы бар шамдалдардың үлгілерінде апаттық жағдайда ток ажыратылған кезде бір лампаның жұмыс істеуіне мүмкіндік беріледі, батарея лампаны кемінде 3 сағат бойы жұмыс істетеді. Бұл ретте лампаның ағыны көрсетілгеннің 12%-ын құрайды. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2 (ОСК2)* орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні –20°С.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP65 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.5. МЕМСТ 17516-1-90 бойынша шамдал М2 механикалық орындау тобына сәйкес келеді.

1.6. Корпус пен шашыратқыш полимерлік материалдан жасалған.

2. Техникалық сипаттамалар

2.1. Токтың жиілігі, Гц 				50

2.2. Нақтылы кернеуі, В 				220

2.3. ПӘК, % 					>70

2.4. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану класы 	I/II

(II қорғаныс класындағы шамдалдарға жерге тұйықтау сымын жалғамаңыз)

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана			1

Орам, дана					1

Төлқұжат, дана

Стартерлер (лампалардың саны бойынша

ІҚРА бар шамдалдарға арналған), дана		1

Герметикалық оқшаулағыш, дана			2

Сомын, М6, дана				2

Резіңке сомын, дана				2

Темір арқанға ілінетін ARCTIC (2) бекіту жиынтығы (жеке

тапсырыс бойынша жеткізіледі), дана.		1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған төбеге, сонымен қатар аспаларға тікелей орнатылуы мүмкін.

5. Өнімнің құрамы

Шамдал шыны талшықтарымен күшейтілген полиэстерден жасалған сұр түсті корпустан тұрады. SAN полимерлік материалынан немесе поликарбонаттан жасалған шашыратқыш полиамидтен жасалған ілгектермен бекітіледі (тапсырыс бойынша тот баспайтын болаттан жасалған ілгектер жиынтығын алуға болады). Корпусқа қосып-ажыратуды реттейтін аппарат, сымдар және люминесценттік лампаларға арналған патрондар бекітілген металл тақташа ілінеді.

6. Пайдалану ережесі мен орнату

6.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

6.2. Орамнан алынған шамдалдан шашыратқышты алыыңыз, орнату панелін суырып алыңыз.

6.3. Шамдалды орнату.

6.3.1. Бекітілетін бетке орнату: төбе беті мен шамдал корпусына орнату тесіктерін бұрғылаңыз (тесіктердің орталары арасындағы арақашықтық – 440 мм- ARCTIC 18 Вт, 930 мм – ARCTIC 36 Вт, 1230 мм – ARCTIC 58 Вт). Корпусты бекіткіштер орынын резіңке тығырықтармен тығыздап, тіректік бетке бекітіңіз

6.3.2. Аспаларда орнату: шамдалдың корпусында орнату тесіктерін бұрғылап тесіңіз, рым-болттарды, металлды және резіңке тығырықтарды қойыңыз және оларды бұрандалармен бекітіңіз (Arctic (2) бекіткіш жиынтығының құрамына кіреді). Корпусты аспаларда бекітіңіз.

6.4. Корпустың тығыздағыш тесігіне қоятын герметикалық изолятор арқылы корпусқа желілік сымдарды енгізіп, оларды панельдегі клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сәйкес L, N клеммаларына қосыңыз.

6.5 VBR сериясындағы шамдалдарда (дірілді қорғанышы бар) лампа манжетасы бар патронға бекітіледі және екі тірек көмегімен ұстатылады.

6.5 Электрондық іске қосуды реттейтін аппаратты пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты қатаң сақтай отырып қосылады.

6.6. Шамдалдарды магистральдік желіге орнатқанда шамдалды қорек көзі желісінің фазалары ретімен қосыңыз L1->L2->L3 (магистральдық сым 5*1,5 мм қатты кабельмен орындалған). Әрбір топтық желінің басында, орнату кезінде барлық фазалық өткізгіштерде қорғаныс аппараттары орнатылуы тиіс. Шамдалдар қосылмаған күйде жеткізіледі. Шамдалдарды қосу үшін қызыл сымның бос ұшын керек фазамен маркаланған желілік коннектордың клеммасына қою керек.

6.7. Сақтық қорек беру көзінің блогын пайдаланғанда қосу келесі түрде жүзеге асады (шамдал салмағы 0,7 кг-ға көбейеді):

6.7.1. Қорек көзінің сымдарын клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай L1, N1 клеммаларына қосыңыз.

6.7.2. L2, N2 түйіскен қысқыштарына батареяның үздіксіз зарядын қамтамсыз ететін қорек көзі сымдарын қосыңыз.

6.7.3. TELEMANDO құралының көмегімен орындалатын тексеру сынағы.

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды. Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF (ӨШІРУ) түймесі пайдаланылмайды.

6.7.4. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының «–» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

6.8. Орнату панелін корпуста бекітіңіз.

6.9. Нұршамдарды қойыңыз.

6.10. Шашыратқышты ілмекпен бекітіңіз.

6.11. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

6.12. Электрлік қосылыстар сұлбасы ІҚРА корпусында көрсетілген.

6.13. Ішкі механикалық факторлардың әсерінен пластмассалы ысырмалардың ашылып кетуін болдырмас үшін ысырмаларды 3,5х9,5 немесе 3х10 өзі бұрап тесетін бұрандалармен бекіту (алдын ала дайындалған тесіктер арқылы) мүмкіндігі қарастырылған (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

6.14. Стартерлерді ауыстырған кезде үлкен температуралық салмақ үшін оларға Sylvania немесе Philips сияқты фирмалар жасаған поликарбонат немесе алюминий секілді қызуға төзімді материалдардан жасалған корпусы бар стартерді пайдалану керек екеніне назар аударыңыз.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТУ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

ТББ Бақылаушысы

Шамдал сертификатталған.

8. Кепілдік міндеттемелер

8.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

кепілдік уақытының ішінде.

8.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

8.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

Шамдалдың габариттік өлшемдері

| Электрлік |
| --- |
| 1-сурет. Электронды іске қосуды реттейтін аппараты мен электромагнитті іске қосуды реттейтін аппараты бар қуат көзі желісіне қосылу сұлбасы | 2-сурет. Іске қосуды электрондық реттегішті қорек көзі желісіне қосу сұлбасы |
| 3-сурет. Қосымша қорек көзі блогы бар шамдалды қорек көзі желісіне қосу сұлбасы | 4-сурет. Электромагниттік іске қосуды реттейтін аппараты бар сымдарды өткізу сұлбасы |
| 5-сурет. Электронды іске қосуды реттейтін аппараты бар өтпелі сымдар жүйесінің сұлбасы | 6-сурет. Электромагниттік іске қосуды реттейтін аппараты бар магистральді сымдардың сұлбасы |
| 7-сурет. Электромагниттік іске қосуды реттейтін аппараты бар магистральді сымдардың сұлбасы |  |

ТАА «МГК «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільня ARCTIC (універсальная)

## ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня серыі ARCTIC, столевая, з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G13 альбо G5), прызначаная для асвятлення памяшканняў з павышанай вільготнасцю

і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для мадыфікацый свяцільняў, разлічаных для працы ў сетцы пастаяннага альбо пераменнага току (AC/DC), параметры сілкавальнай сеткі: 220 В (±10%), частата току 0 альбо 50 Гц (±0,4 Гц). Для мадыфікацый свяцільняў з аварыйным блокам забяспечваецца праца адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкавальнага напружання, батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 3 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Струмень лямпы пры гэтым складае 
12% ад намінальнага. Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP65 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.5. Свяцільня адпавядае групе механічнага выканання М2 у адпаведнасці з ДАСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус і рассейвальнік выраблены з палімернага матэрыялу.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Частата току, Гц 				50

2.2. Намінальнае напружанне, В 			220

2.3. ККД, % 					>70

2.4.Клас абароны ад паражэння электрычным токам 	I/II

(Для свяцтльняў з II класам абароны провад зазямлення не падключаць)

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.			1

Упакоўка, шт.				1

Пашпарт, шт.

Стартары (для свяцільняў з ЭмПРА)

па колькасці лямпаў у свяцільні), шт.			1

Гермаізалятар, шт.				2

Шайба М6, шт				2

Шайба гумовая, шт.				2

Камплект мацавання ARCTIC (2) на трос (пастаўляецца

па асобным заказе), шт.				1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільня можа быць непасрэдна ўстаноўлена на столь з нармальна ўзгаральнага матэрыялу, а таксама на падвесах.

5. Склад вырабу

Свяцільня складаецца з корпуса шэрага колеру з поліэстэра, узмоцненага шкловалакном. Рассейвальнік з палімернага матэрыялу SAN альбо полікарбанату, мацуецца до корпуса зашчапкамі з поліаміду (магчыма камплектацыя зашчапкамі з нержавеючай сталі пад заказ). У корпус ушчоўкваецца металічная панель, на якой зманціраваны пускарэгулявальная апаратура, праводка і патроны для люмінесцэнтных лямпаў.

6. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

6.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

6.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, выняць мантажную панэль.

6.3. Усталёўка свяцільні.

6.3.1. Устаноўка на апорную паверхню: прасвідраваць установачныя адтуліны на паверхні столі і ў корпусе свяцільні (адлегласць паміж цэнтрамі адтулін складае 440 мм

ARCTIC 18 Вт, 930 мм – ARCTIC 36 Вт, 1230 мм – ARCTIC 58 Вт). Корпус замацаваць на апорнай паверхні, ушчыльніўшы месцы мацаванняў гумовымі шайбамі

6.3.2. Устаноўка на падвесах: прасвідраваць установачныя адтуліны ў корпусе свяцільні, уставіць рым-балты, металічныя і гумовыя шайбы і замацаваць іх гайкамі (уваходзяць 
у склад камплекта мацавання Arctic (2) на трос). Замацаваць корпус на падвесах.

6.4. Увесці сеткавыя правады ў корпус праз гермаізалятар, уставіць апошні ва ўшчыльненую адтуліну корпуса, і падключыць іх да клемнай калодкі на панэлі ў адпаведнасці 
з пазначанай палярнасцю на клемы L, N.

6.5 Для свяцільняў серыі VBR (з вібрааховай) лямпа мацуецца на патрон з манжэтай і ўтрымліваецца з дапамогай двух супортаў.

6.5 Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы.

6.6. Пры ўстаноўцы свяцільняў з магістральнай праводкай у лінію падключаць свяцільні паслядоўна чаргуючы фазы сілкавальнай сеткі L1->L2->L3 (магістральная праводка выканана цвёрдым кабелем 5*1,5 мм). У пачатку кожнай групавой лініі пры мантажы павінны быць устаноўлены апараты абароны на ўсіх фазных правадніках. Свяцільні пастаўляюцца непадключанымі. Для падключэння свяцільняў неабходна ўставіць вольны канец чырвонага проваду ў клему сеткавага канектара, маркіраваную патрэбнай фазай.

6.7. Пры выкарыстанні блока рэзервовага сілкавання падключэнне ажыццяўляецца наступным чынам (маса свяцільні павялічваецца на 0,7 кг):

6.7.1. Правады сілкавання падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю на клемы L1, N1.

6.7.2. Падключыць да кантактных заціскаў L2, N2 сілкавальныя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

6.7.3. Праверачнае выпрабаванне з дапамогай прылады TELEMANDO.

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.)

(на прыладзе Telemando) свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.). Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

6.7.4. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

6.8. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

6.9. Уставіць люмінесцэнтныя лямпы.

6.10. Замацаваць рассейвальнік зашчапкамі.

6.11. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

6.12. Схема электрычных злучэнняў прыведзена на корпусе ЭПРА.

6.13. Для прадухілення адшчоўквання пластмасавых зашчапак пад уздзеяннем механічных фактараў прадугледжана магчымасць фіксацыі зашчапак (праз загадзя падрыхтаваныя адтуліны ў іх) шрубамі-самарэзамі 3,5х9,5 альбо 3х10 (у камплект пастаўкі не ўваходзяць).

6.14. Пры замене стартараў трэба звярнуць увагу на тое, што з-за вялікай тэрмічнай нагрузкі на іх неабходна выкарыстоўваць стартары, выкананыя ў корпусе з тэрмаўстойлівых матэрыялаў – полікарбанату альбо алюмінію, напрыклад такіх фірм як Sylvania, Philips.

7. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільня сертыфікаваная.

8. Гарантыйныя абавязкі

8.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

8.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

8.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

8.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Габарытныя памеры свяцільні

| Схемы электрычных злучэнняў |
| --- |
| Мал. 1 Схема падключэння з ЭПРА і ЭмПРА да сілкавальнай сеткі | Мал. 2 Схема падключэння з рэгулюемым ЭПРА да сілкавальнай сеткі |
| Мал. 3 Схема падключэння свяцільні з блокам рэзервовага сілкавання да сілкавальнай сеткі | Мал. 4 Схема скразной праводкі з ЭмПРА |
| Мал. 5 Схема скразной праводкі з ЭПРА | Мал. 6 Схема магістральнай праводкі з ЭмПРА |
| Мал. 7 Схема магістральнай праводкі з ЭПРА |  |

ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник ARCTIC (універсальний)

## ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний ARCTIC, стельовий, з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G13 або G5), призначений для освітлення приміщень з підвищеною вологістю та розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Для модифікацій світильників, що розраховані для роботи в мережі постійного чи змінного струму (AC/DC), параметри мережі живлення: 220 В (±10%), частота струму 0 або 50 Гц (±0,4 Гц). Для модифікацій світильників з аварійним блоком забезпечується робота однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення, батарея підтримує роботу лампи не менше 3 годин у даному режимі. Потік лампи при цьому складає 12% від номінального. Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Світильник відповідає групі механічного виконання М2 за ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус та розсіювач виготовлено з полімерного матеріалу.

2. Технічні характеристики

2.1. Частота струму, Гц 				50

2.2. Номінальна напруга, В 			220

2.3. КПД, % 					>70

2.4 Клас захисту від ураження електричним струмом 	I/II

(Для світильників з ІІ класом захисту провід заземлення не підключати)

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.

Стартери (для світильників з ЕмПРА

за числом ламп у світильнику), шт.			1

Гермоізолятор, шт.				2

Шайба М6, шт.				2

Шайба гумова, шт.				2

Комплект кріплення ARCTIC (2) на трос (поставляється

окремим заказом), шт.				1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю із нормально займистого матеріалу, а також на підвісах.

5. Склад виробу

Світильник складається з корпусу сірого кольору з поліестеру посиленного стекловолокном. Розсіювач з полімерного матеріалу SAN або полікарбонату, кріпиться до корпусу корпусу засувками з поліаміду (можлива комплектація засувками з нержавіючої сталі під замовлення). До корпусу встановлюється металева панель, на котрій змонтовані пускорегулююча апаратура, проводка та патрони для люмінесцентних ламп.

6. Правила експлуатації та установка

6.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

6.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель.

6.3. Установка світильника.

6.3.1. Установка на опорну поверхню: просвердлити настановні отвори на поверхні стелі і в корпусі світильника (відстань між центрами отворів равно 440 мм-ARCTIC 18 Вт,

930 мм – ARCTIC 36 Вт, 1230 мм – ARCTIC 58 Вт). Корпус закріпити на опорній поверхні, ущільнив місця кріплення гумовими шайбами

6.3.2. Установка на підвісах: просвердлити настановні отвори в корпусі світильника, вставити рим-болти, металеві та гумові шайби, і закріпити їх гайками (входять до складу комплекту кріплення Arctic (2) на трос). Закріпити корпус на підвісах.

6.4. Ввести сітьові дроти мережі до корпусу через гермоізолятор, котрий вставлено в ущільнений отвір корпуса, та підключити їх до клемної колодки на панелі у відповідності 
зі вказаною полярністю на клеми L, N.

6.5 Для світильників серії VBR (з віброзахистом) лампа кріпиться в патрон з манжетою і утримується за допомогою двох супортів.

6.5 При використанні регульованого ЕПРА, керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні.

6.6. При встановленні світильників з магістральною проводкою у лінію підключати світильники послідовно чергуючи фази мережі живлення L1->L2->L3 (магістральна проводка виконана жорстким кабелем 5*1,5 мм). На початку кожної групової лінії при монтажі мають бути встановлені апарати захисту на усіх фазних провідниках. Світильники поставляються не підключеними. Для підключення світильників необхідно вставити вільний кінець червоного проводу в клему мережевого конектора, маркованого необхідною фазою.

6.7. При використанні блоку резервного живлення підключення здійснюється наступним чином (маса світильника збільшується на 0,7 кг):

6.7.1. Проводи живлення підключити до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю на клеми L1, N1.

6.7.2. Підключити до контактних затисків L2, N2 живильні проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.

6.7.3. Перевірочне випробування за допомогою пристрою TELEMANDO.

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.)

(на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.).

Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення) Кнопка OFF не використовується.

6.7.4. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм

і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт «+» пристрою TELEMANDO підключати 
до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

6.8. закріпити монтажну панель в корпусі.

6.9. Вставити люмінесцентні лампи.

6.10. Закріпити розсіювач защіпками.

6.11. Забруднений растр рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.

6.12. Схема електричних з’єднань наведена на корпусі ЕПРА.

6.13. Для запобігання від’єднання пластмасових защіпок під дією зовнішніх механічних факторів передбачена можливість фіксації защіпок (через заздалегідь підготовані 
в них отвори) гвинтами-саморізами 3,5х9,5 чи 3х10 (в комплект поставки не входять)

6.14. При заміні стартерів слід звернути увагу, що через велику термічного навантаження на них необхідно використовувати стартера, виконані в корпусі з термостійких матеріалів – полікарбонату або алюмінію, наприклад таких фірм як Sylvania, Philips.

7. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК

Світильник сертифікований.

8. Гарантійні обов’язки

8.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

8.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника

8.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

Габаритні розміри світильника

| Схема електричних з’єднань |
| --- |
| Рис. 1 Схема підключення х ЕПРА та ЕмПРА до мережі живлення | Рис. 2 Схема підключення з регульованим ЕПРА до мережі живлення |
| Рис. 3 Схема підключення світильника з блоком резервного живлення до мережі живлення | Рис. 4 Схема наскрізної проводки з ЕмПРА |
| Рис. 5 Схема наскрізної проводки з ЕПРА | Рис. 6 Схема магістральної проводки з ЕПРА |
| Рис. 7 Схема магістральної проводки з ЕПРА |  |

| Артикул | Тип лампы и цоколь | Максимальное количество светильников в линии | Коэффициент мощности с ЭмПРА/ЭПРА | Габаритные размеры, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Технические условия | Сертификат соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC 118 | ЛЛ G13 | 100 | 0,5/0,96 | 670х86х113 | 1,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 bm | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 158 | ЛЛ G13 | 36 | 0,85/0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 | ЛЛ G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 HF bm | ЛЛ G13 | 50 | 0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276х158х113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 bm | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276x158x113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 258 | ЛЛ G13 | 18 | 0,85/0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 114 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х86х113 | 1,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 bm | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 135 | ЛЛ G5 | 80 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 bm | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577x86x113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 bm | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 180 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 214 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 224 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 228 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 HF bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 bm | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577x158x113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 bm | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276x158x113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 280 | ЛЛ G5 | 12 | 0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |

| Luminaire name | Lamp type and base | Max number of lighting fixtures in the line | Power factor EmCG/ECG | Overall dimensions, mm A x B x C | Weight, kg, no more than | Technical conditions | Code certificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC 118 | LL G13 | 100 | 0,5/0,96 | 670х86х113 | 1.8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 | LL G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 bm | LL G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 158 | LL G13 | 36 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 3.2 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 | LL G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2.8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 HF bm | LL G13 | 50 | 0,96 | 670х158х113 | 2.8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 | LL G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276х158х113 | 4.3 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 bm | LL G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276x158x113 | 4.3 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 258 | LL G13 | 18 | 0,85/0,96 | 1577х158х113 | 5.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 114 | LL G5 | 100 | 0,96 | 670х86х113 | 1.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 | LL G5 | 75 | 0,96 | 1276х86х113 | 2.1 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 bm | LL G5 | 75 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 135 | LL G5 | 80 | 0,96 | 1276х86х113 | 3.2 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 | LL G5 | 60 | 0,96 | 1276х86х113 | 3.2 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 bm | LL G5 | 60 | 0,96 | 1577x86x113 | 3.2 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 | LL G5 | 36 | 0,96 | 1276х86х113 | 2.1 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 bm | LL G5 | 36 | 0,96 | 1276x86x113 | 2.1 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 180 | LL G5 | 60 | 0,96 | 1276х86х113 | 3.2 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 214 | LL G5 | 100 | 0,96 | 670х158х113 | 2.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 224 | LL G5 | 36 | 0,96 | 670х158х113 | 2.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 228 | LL G5 | 37 | 0,96 | 1276х158х113 | 2.7 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 | LL G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 HF bm | LL G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 | LL G5 | 30 | 0,96 | 1577х158х113 | 3.8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 bm | LL G5 | 30 | 0,96 | 1577x158x113 | 3.8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 | LL G5 | 18 | 0,96 | 1276х158х113 | 2.7 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 bm | LL G5 | 18 | 0,96 | 1276x158x113 | 2.7 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 bm | LL G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 280 | LL G5 | 12 | 0,96 | 1577х158х113 | 5.4 | TOR 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |

| Артикул | Лампа мен цоколь түрі | Желідегі шамдалдардың максималдық саны | ЭмПРА/ЭПРА қуаттылық коэффициенті | Сыртқы өлшемдері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Техникалық жағдайлар | Сәйкестік сертификаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC 118 | ЛЛ G13 | 100 | 0,5/0,96 | 670х86х113 | 1,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 bm | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 158 | ЛЛ G13 | 36 | 0,85/0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 | ЛЛ G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 HF bm | ЛЛ G13 | 50 | 0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276х158х113 | 4,3 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 bm | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276x158x113 | 4,3 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 258 | ЛЛ G13 | 18 | 0,85/0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 114 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х86х113 | 1,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 bm | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 135 | ЛЛ G5 | 80 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 bm | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577x86x113 | 3,2 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 bm | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 180 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 214 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 224 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 228 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 HF bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 bm | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577x158x113 | 3,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 bm | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276x158x113 | 2,7 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 280 | ЛЛ G5 | 12 | 0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТШ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |

| Артыкул | Тып лямпы і цокаль | Максімальная колькасць свяцільняў у лініі | Каэфіцыент магутнасці ЭмПРА/ЭПРА | Габарытныя памеры, мм AxBxC | Маса, кг, не больш за | Тэхнічныя ўмовы | Сертыфікат адпаведнасці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC 118 | ЛЛ G13 | 100 | 0,5/0,96 | 670х86х113 | 1,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 bm | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 158 | ЛЛ G13 | 36 | 0,85/0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 | ЛЛ G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 HF bm | ЛЛ G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276х158х113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 bm | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276x158x113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 258 | ЛЛ G13 | 18 | 0,85/0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 114 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х86х113 | 1,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 bm | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 135 | ЛЛ G5 | 80 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 bm | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577x86x113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 bm | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 180 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 214 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 224 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 228 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 HF bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 bm | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577x158x113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 bm | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276x158x113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 280 | ЛЛ G5 | 12 | 0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |

| Артикул | Тип лампи і цоколь | Максимальна кількість світильників у лінії | Коефіцієнт потужності з ЕмПРА/ЕПРА | Габаритні розміри,мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Технічні умови | Сертифікат відповідності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC 118 | ЛЛ G13 | 100 | 0,5/0,96 | 670х86х113 | 1,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 136 bm | ЛЛ G13 | 59 | 0,85/0,96 | 1276х86х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 158 | ЛЛ G13 | 36 | 0,85/0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 | ЛЛ G13 | 50 | 0,6/0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 218 HF bm | ЛЛ G13 | 50 | 0,96 | 670х158х113 | 2,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276х158х113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 236 bm | ЛЛ G13 | 29 | 0,85/0,96 | 1276x158x113 | 4,3 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 258 | ЛЛ G13 | 18 | 0,85/0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 114 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х86х113 | 1,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 128 bm | ЛЛ G5 | 75 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 135 | ЛЛ G5 | 80 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 149 bm | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577x86x113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276х86х113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 154 bm | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 1276x86x113 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 180 | ЛЛ G5 | 60 | 0,96 | 1577х86х113 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 214 | ЛЛ G5 | 100 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 224 | ЛЛ G5 | 36 | 0,96 | 670х158х113 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 228 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 HF bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 4,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 249 bm | ЛЛ G5 | 30 | 0,96 | 1577x158x113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276х158х113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 254 bm | ЛЛ G5 | 18 | 0,96 | 1276x158x113 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 280 | ЛЛ G5 | 12 | 0,96 | 1577х158х113 | 5,4 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |
| ARCTIC 235 bm | ЛЛ G5 | 37 | 0,96 | 1577х158х113 | 3,8 | ТУ 3461-001-44919750-12 | POCC RU.ME64.B09201 |

# Text boxes

Terminal block

Terminal block

Terminal block

Клеммалық қалып.

Клеммалық қалып.

Клеммалық қалып.

Клемная калодка

Клемная калодка

Клемная калодка

Клемна колодка

Клемна колодка

Клемна колодка