ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник ARCTIC LED TH EM

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения помещений 
c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник обеспечивает работу одного LED module при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу LED module не менее 1 часа в данном режиме. Световой поток LED module при этом составляет 25% (для ARCTIC LED 1200 TH EM) и 20% (для ARCTIC LED 1500 TH EM) от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 0°С.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.6. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.7. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

Гермоизолятор, шт.	2

Шайба M6, шт.	2

Шайба резиновая, шт.	2

Винт-саморез 3,5х9,5			                 2

Комплект крепления ARCTIC (2) на трос

(поставляется по отдельному заказу), шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

Без рассеивателя светильник не использовать, существует опасность поражения электрическим током.

4. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из полимерного материала (полиэстер усиленный стекловолокном) и прозрачного (опалового) рассеивателя из полимерного материала SAN или поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из полиамида (возможна комплектация защелками из нержавеющей стали под заказ).
В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер, блок резервного питания и проводка светильника.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель.

5.3. Установка светильника.

5.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L мм между центрами отверстий (см. рис. 1). Корпус закрепить на опорной поверхности, уплотнив места креплений резиновыми шайбами.

5.3.2. Установка на подвесах: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника, вставить рым-болты, металлические и резиновые шайбы, и закрепить их гайками (входят в состав комплекта крепления Arctic (2) на трос). Закрепить корпус на подвесах.

5.4. Подключить аккумулятор к блоку резервного питания на монтажной панели светильника. После первого подключения светильника к сети рекомендуется оставить светильник во включенном состоянии на 2-4 часа, для подзарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

5.5. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии 
с указанной полярностью на клеммы L1, N1 – основное питание, L2, N2 – цепь заряда аккумулятора.

5.6. Закрепить монтажную панель в корпусе.

5.7. Закрепить рассеиватель защелками. При наличии пластиковых защёлок, застопорить две защёлки (с разных сторон корпуса) винтами-саморезами 3,5х9,5 (входит в комплект поставки).

5.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

5.9. Для предотвращения отщелкивания пластмассовых защелок под воздействием внешних механических факторов предусмотрена возможность фиксации защелок 
(через заранее подготовленные в них отверстия) самонарезающими винтами 3,5х9,5 или 3х10 (в комплект поставки не входят).

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,
в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Рис. 1 Габариты светильника

LLC “Lighting technologies production”

ARCTIC LED TH EM

Data Sheet

1. Designation

1.1. Stationary lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs), completed with stand-by power supply unit, is intended for illumination of facilities with excessive humidity 
and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture provides operation of a single LED module in case of emergency shutdown of supply voltage. The battery supports the LED module operation for at least 1 hour 
in this mode. At that LED module light flux is 25% (for ARCTIC LED 1200 TH EM) and 20% (for ARCTIC LED 1500 TH EM) from the nominal value.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.4. For lighting fixtures produced in CLm App2* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is 0°C.

1.5. The lighting fixture complies with protection level IP65 according to GOST 14254-96.

1.6. The lighting fixture corresponds to M2 mechanical version group in accordance with GOST 17516.1-90.

1.7. Electric shock protection class – II.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs	1

Package, pcs	1

Data Sheet, pcs	1

Sealed insulator, pcs	2

Washer M6, pcs	2

Rubber washer, pcs	2

Self - threading screw 3,5х9,5	2

Fixture set ARCTIC (2) for the rope

(supplied by request), pcs	1

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

The lighting fixture can be directly installed on the ceiling made of normally combustible material, as well as on hangers.

4. Product composition

The lighting fixture consists of gray body of polymer material (PRVF) and translucent (opal) diffuser of SAN or polycarbonate polymer material, which is fixed at the body by the clamps
of polyamide (complete set with stainless steel clamps is possible by request). The body is clamped to the metal panel, at which LED clusters, driver, stand-by power supply unit and wires
are installed. The lightening fixture is not used without the spreader, there is electrical shock hazard.

5. Codes for operation and installation

5.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

5.2. Unpack the lighting fixture, remove the diffuser, remove mounting panel.

5.3. Installation of the lighting fixture.

5.3.1. Installation at the support surface: drill installation orifices at the surface of ceiling and in the body of the lighting fixture at the L mm distance between centers of the orifices (see fig.1). Fix the body at the support surface by sealing of attaching points by rubber washings.

5.3.2. Installation at the suspenders: drill the positioning bores in the body of the lighting fixture, insert eye bolts, metal and rubber washings, fix them with nuts (included in set of fixtures Arctic (2) for the rope). Body shall be fixed at the suspenders.

5.4. Connection the battery to the redundant power supply unit on the mounting panel of the lighting fixture. After the first plug in, it is recommended to leave the lighting fixture in the switched on state for 2-4 hours for charging the battery.

Warning! In case if the lighting fixture is off for a long time (more than 7 days), it is required to disconnect the battery to prevent battery discharge.

5.5. Insert net wires at the body through the tight insulator, which is inserted at the tightened orifice and connect them to the terminal block at the panel in accordance with specified polarity
for L1, N1 terminals – general power supply, L2, N2 – accumulator charge circuit.

5.6. Secure the mounting plate in the casing.

5.7. Fix the diffuser with latches. Having plastics locks you have to snub two locks ( from different sides) by self-threading screws 3,5х9,5 ( come with delivery).

5.8. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.

5.9. To avoid loosening of the plastic clamps under the influence of external mechanical impact, possibility for the fixture of clamps (via pre-arranged bores) with 3,5х9,5 or 3х10 self-cutting screws (are not included into the scope of supply) shall be provided.

6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions,
during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Sale date_________________________________

Store stamp

Fig. 1 Dimensions of the lighting fixture

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

ARCTIC LED TH EM шамдалы

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы), резервтік қуат блогымен жабдықталған тұрақты шамдал жоғары ылғалдықтағы ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір LED module-дің жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл режимде батарея LED module -дің жұмысын 1 сағаттан кем емес ұстайды. Солай бола тұра LED module жарығының ағыны номиналдыдан 25% (ARCTIC LED 1200 TH EM үшін) және 20% (ARCTIC LED 1500 TH EM үшін) құрайды.

1.3. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтті құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2 (ОСК2)* орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні 0°С.

1.5. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP65 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.6. МЕМСТ 17516-1-90 бойынша шамдал М2 механикалық орындау тобына сәйкес келеді.

1.7. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – ІІ.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

Герметикалық оқшаулағыш, дана	2

Сомын, М6, дана	2

Резіңке сомын, дана	2

3,5х9,5 өзі тесетін бұранда	2

Арқаннан жасалған ARCTIC (2) бекіткіш жиынтығы

(жеке тапсырыс бойынша жеткізіледі), дана	1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған төбеге, сонымен қатар аспаларға тікелей орнатылуы мүмкін.

Шамдалды шашыратқышсыз пайдаланбаңыз, электр тогына түсі қаупі болады.

4. Өнімнің құрамы

Шамдал полимерлі материалдан (әнекті талшықпен жақсартылған полиэстер) жасалған сұр түсті корпустан және корпуска полиамидтен жасалған ысырмамен бекітілетін SAN полимерлік немесе поликарбонат материалдан жасалған мөлдір (жылтыр тастардан жасалған) шашыратқыштан тұрады (таттанбайтын болаттан жасалған ысырмалармен тапсырыс арқылы жиынтықталуы мүмкін). Корпусқа жарық диодты кластерлер, драйвер, резервтік қуат беру блогы және шамдалдың сымы орнатылған металлды панель сарт еткізіп қойылады.

5. Пайдалану ережесі мен орнату

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Орамнан алынған шамдалдан шашыратқышты алыыңыз, орнату панелін суырып алыңыз.

5.3. Шамдалды орнату.

5.3.1. Тіректік бетке орнату: төбенің бетіне және шамдалдың корпусында L мм қашықтықта тесіктің орталықтарының арасында орнату тесіктерін бұрғылап тесіңіз (1-суретті қараңыз). Корпусты бекіткіштер орынын резіңке тығырықтармен тығыздап, тіректік бетке бекітіңіз.

5.3.2. Аспаларда орнату: шамдалдың корпусында орнату тесіктерін бұрғылап тесіңіз, рым-болттарды, металлды және резіңке тығырықтарды қойыңыз және оларды бұрандалармен бекітіңіз (Arctic (2) бекіткіш жиынтығының құрамына кіреді). Корпусты аспаларда бекітіңіз.

5.4. Аккумуляторды шамдалдың орнату панеліндегі қосымша қорек көзіне қосыңыз. Шамдалды желіге бірінші қосқаннан кейін аккумуляторлық батареяға заряд беру үшін 2-4 сағатқа қосулы күйде қалдыру ұсынылады.

Назар аударыңыз! Шамдалды желіден ұзақ сөндіргенде (7 күннен астам), аккумулятордың қуаты таусылуының алдын алу үшін аккумуляторды өшіру қажет.

5.5. Корпустың тығыздағыш тесігіне қоятын герметикалық изолятор арқылы корпусқа желілік сымдарды енгізіп, оларды панельдегі клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сәйкес негізгі қорек көзінің L1, N2 клеммаларына қосыңыз, L1, N2 – аккумулятор зарядының тізбегі.

5.6. Орнату панелін корпуста бекітіңіз.

5.7. Шашыратқышты ілмекпен бекітіңіз. Пластиктен жасалған ілгектер болса, екі ілгекті (корпустың әр түрлі жағына) 3,5х95 өзі тесетін бұрандалармен (бірге жеткізіледі) бекітіңіз.

5.8. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

5.9. Ішкі механикалық факторлардың әсерінен пластмассалы ысырмалардың ашылып кетуін болдырмас үшін ысырмаларды 3,5х9,5 немесе 3х10 өзі бұрап тесетін бұрандалармен бекіту (алдын ала дайындалған тесіктер арқылы) мүмкіндігі қарастырылған (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

6. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ-ға сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы:

Шамдал сертификатталған.

7. Кепілдік міндеттемелер

7.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді
(кепілдік мерзімінде).

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

1-сурет. Шамдалдың сыртқы өлшемдері

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня ARCTIC LED TH EM

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), укамплектаваная блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення памяшканняў 
з павышанай вільготнасцю і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня забяспечвае працу аднаго LED module пры аварыйным адключэнні сілкавальнага напружання. Батарэя падтрымлівае працу LED module не менш за 1 гадзіну 
ў дадзеным рэжыме. Светлавы струмень LED module пры гэтым складае 25% (для ARCTIC LED 1200 TH EM) і 20% (для ARCTIC LED 1500 TH EM) ад намінальнага.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня, выпускаецца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра 0°С.

1.5. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP65 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.6. Свяцільня адпавядае групе механічнага выканання М2 у адпаведнасці з ДАСТ 17516.1-90.

1.7. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – II.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

Гермаізалятар, шт.	2

Шайба М6, шт.	2

Шайба гумовая, шт.	2

Шруба-самарэз 3,5х9,5	2

Камплект мацавання ARCTIC (2) на трос

(пастаўляецца па асобным заказе), шт.	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільня можа быць непасрэдна ўстаноўлена на столь з нармальна ўзгаральнага матэрыялу, а таксама на падвесах.

Без рассейвальніка свяцільню не выкарыстоўваць, існуе небяспека паражэння электрычным токам.

4. Склад вырабу

Свяцільня складаецца з корпуса шэрага колеру з палімернага матэрыялу (поліэстэр, узмоцнены шкловалакном) і празрыстага (апалавага) рассейвальніка з палімернага матэрыялу SAN альбо полікарбанату, які мацуецца да корпуса зашчапкамі з поліаміду (магчыма камплектацыя зашчапкамі з нержавеючай сталі пад заказ). У корпус зашчоўкваецца металічная панэль, на якой зманціраваны святлодыёдныя кластары, драйвер, блок рэзервовага сілкавання і праводка свяцільні.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, выняць мантажную панэль.

5.3. Усталёўка свяцільні.

5.3.1. Устаноўка на апорную паверхню: прасвідраваць установачныя адтуліны на паверхні столі і ў корпусе свяцільні на адлегласці L мм паміж цэнтрамі адтулін (гл. мал. 1). Корпус замацаваць на апорнай паверхні, ушчыльніўшы месцы мацаванняў гумовымі шайбамі.

5.3.2. Устаноўка на падвесах: прасвідраваць адтуліны ў корпусе свяцільні, уставіць рым-балты, металічныя і гумовыя шайбы і замацаваць іх гайкамі (уваходзяць у склад камплекта мацавання Arctic (2) на трос). Замацаваць корпус на падвесах.

5.4. Падключыць акумулятар да блока рэзервовага сілкавання на мантажная панэлі свяцільні. Пасля першага падключэння свяцільні да сеткі рэкамендавана пакінуць свяцільню 
ва ўключаным стане на 2-4 гадзіны, для падзарадкі акумулятарнай батарэі.

Увага! Пры працяглым адключэнні свяцільні ад сеткі (больш за 7 дзён) неабходна адключыць акумулятар для прадухілення разраду акумулятара.

5.5. Увесці сеткавыя правады ў корпус праз гермаізалятар, уставіць апошні ва ўшчыльненую адтуліну корпуса, і падключыць іх да клемнай калодкі на панэлі ў адпаведнасці 
з пазначанай палярнасцю на клемы L1, N1 – асноўнае сілкаванне, L2, N2 – ланцуг зарада акумулятара.

5.6. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

5.7. Замацаваць рассейвальнік зашчапкамі. Пры наяўнасці пластыкавых зашчапак застопарыць дзве зашчапкі (з розных бакоў корпуса) шрубамі-самарэзамі 3,5х9,5 (уваходзяць у камплект пастаўкі).

5.8. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

5.9. Для прадухілення адшчоўквання пластмасавых зашчапак пад уздзеяннем механічных фактараў прадугледжана магчымасць фіксацыі зашчапак (праз загадзя падрыхтаваныя адтуліны ў іх) шрубамі-самарэзамі 3,5х9,5 альбо 3х10 (у камплект пастаўкі не ўваходзяць).

6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,
на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Мал. 1 Габарыты свяцільні

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник ARCTIC LED TH EM

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення приміщень 
з підвищеною вологістю та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Світильник забезпечує роботу одного LED module при аварійному вимкненні напруги живлення. Батарея підтримує роботу LED module не менше 1 години в даному режимі. Світловий потік LED module при цьому складає 25% (для ARCTIC LED 1200 TH EM) та 20% (для ARCTIC LED 1500 TH EM) від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря 0°С.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ГОСТ 14254-96.

1.6. Світильник відповідає групі механічного виконання М2 за ГОСТ 17516.1-90.

1.7. Клас захисту від ураження електричним струмом – II.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

Гермоізолятор, шт.	2

Шайба М6, шт.	2

Шайба гумова, шт.	2

ґвинт - саморіз 3,5х9,5	2

Комплект кріплення ARCTIC (2) на трос

(поставляється окремим замовленням), шт.	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю із нормально займистого матеріалу, а також на підвісах.

Без розпилювача світильник не використовувати, існує небезпека ураження електричним струмом.

4. Склад виробу

Світильник складається з корпусу сірого кольору з полімерного матеріалу (поліестр, посилений скловолокном) та прозорого (опалового) розсіювача з полімерного матеріалу SAN
чи полікарбонату, який кріпиться до корпусу защіпками з поліаміду (можлива комплектація защіпками з нержавіючої сталі по замовленню). До корпусу приєднується металічна панель, на якій змонтовані світлодіодні кластери, драйвер, блок резервного живлення та проводка світильника.

5. Правила експлуатації та установка

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель.

5.3. Установка світильника.

5.3.1. Установка на опірну поверхню: просвердлити установні отвори на поверхні стелі і в корпусі світильника на відстані L між центрами отворів (див. рис. 1). Корпус закріпити 
на опірній поверхні, ущільнюючи місця кріплень гумовими шайбами.

5.3.2. Установка на підвісах: просвердлити установні отвори в корпусі світильника, вставити рим-гвинти, металічні та гумові шайби, і закріпити їх гайками (входять до складу комплекту кріплення Arctic (2) на трос). Корпус закріпити на підвісах.

5.4. Підключити акумулятор до блоку резервного живлення на монтажній панелі світильника. Після першого підключення світильника до мережі рекомендується залишити світильник у ввімкненому стані на 2-4 години для підзарядки акумуляторної батареї.

Увага! При довготривалому вимкненні світильника від мережі (більше 7 днів), необхідно відключати акумулятор для уникнення розрядки акумулятора.

5.5. Ввести проводи мережі в корпус через гермоізолятор, який вставити в ущільнений отвір корпуса, і підключити їх до клемної колодки на панелі у відповідності зі вказаною полярністю на клеми L1, N1 – основне живлення, L2, N2 – ланцюг заряду акумулятора.

5.6. закріпити монтажну панель в корпусі.

5.7. Закріпити розсіювач защіпками. При наявності пластикових засувок, застопорити дві засувки (з різних сторін корпусу) ґвинтами-саморізами 3,5х9,5 (входить до комплекту поставки).

5.8. Забруднений растр рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.

5.9. Для запобігання від’єднання пластмасових защіпок під дією зовнішніх механічних факторів передбачена можливість фіксації защіпок (через заздалегідь підготовані в них отвори) гвинтами-саморізами 3,5х9,5 чи 3х10 (в комплект поставки не входять).

6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні обов’язки

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,
протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

Рис. 1 Габарити світильника

Рис. 2

| Рис. 2 Схема электрических соединений | Fig. 2 Wiring diagram | 2-сурет. Электрлік байланыстардың сызбасы | Мал. 2 – Схема электрычных злучэнняў | Мал.2 Схема електричних з’єднань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED модуль | LED module | LED модуль | LED модуль | LED модуль |
| Красный | Red | Қызыл | Чырвоны | Червоний |
| Белый | White | Ақ | Белы | Білий |
| Коннектор | Connector | Коннектор | Канектар | Конектор |
| Блок резервного питания | Stand-by power supply unit | Қосалқы қорек көзі | Блок рэзервовага сілкавання | Блок резервного живлення |

| Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Световой поток, люмен | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC M LED 1200 TH EM 5000K M LED 1500 TH EM 5000K | 30 39 | 5000 5000 | >85 | >0,9 | 2279 2680 | 1276x86x113 1577x86x113 | 2,9 3,4 | УХЛ2 | 65 | II | Рассеиватель из опалового материала | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Luminaire name | Capacity, W | Color temperature, K | Color rendering index, Ra | Power factor | Luminous flux, lumen | Dimensions, mm, АхВхС | Weight, kg, no more than | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Electric shock protection class | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC M LED 1200 TH EM 5000K M LED 1500 TH EM 5000K | 30 39 | 5000 5000 | >85 | >0,9 | 2279 2,680 | 1276x86x113 1577x86x113 | 2,9 3.4 | CLm App2 | 65 | II | Opal diffuser | TOR 3461-001-44919750-12 |

| Артикул | Қуаттылығы, Вт | Түстік температура, К | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Жарықтық ағын, люмен | Габариттері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC M LED 1200 TH EM 5000K M LED 1500 TH EM 5000K | 30 39 | 5000 5000 | >85 | >0,9 | 2279 2680 | 1276x86x113 1577x86x113 | 2,9 3,4 | ОСК2 | 65 | II | Жылтыр тас материалынан жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-001-44919750-12 |

| Артыкул | Магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Светлавы струмень, люмен | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC M LED 1200 TH EM 5000K M LED 1500 TH EM 5000K | 30 39 | 5000 5000 | >85 | >0,9 | 2279 2680 | 1276x86x113 1577x86x113 | 2,9 3,4 | УХЛ2 | 65 | II | Рассейвальнік з апалавага матэрыялу | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Артикул | Потужність, Вт | Кольорова температура, К | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Світловий потік, люмен | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Кліматичне виконання і категорія розміщення | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Клас захисту від ураження електричним струмом | Тип розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCTIC M LED 1200 TH EM 5000K M LED 1500 TH EM 5000K | 30 39 | 5000 5000 | >85 | >0,9 | 2279 2680 | 1276x86x113 1577x86x113 | 2,9 3,4 | УХЛ2 | 65 | II | Розсіювач з опалового матеріалу | ТУ 3461-001-44919750-12 |