ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивателем

из полимерного материала

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать                   ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по             ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                                           1

Стартеры (для светильников с ЭмПРА),шт.               по числу ламп

Опора пластиковая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S), комплект          1

Упаковка, шт.                                                                                1

Паспорт, шт.                                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые (при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников с IP 54, 65 сетевые провода вводятся в корпус светильника через гермоизолятор, который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки). В светильниках серии HB ввод кабеля осуществляется через потолочную часть.

4.3. Корпус зафиксировать на опорной поверхности. Для светильника LZ: просверлить два отверстия для установочных пластин на поверхности потолка (расстояние между центрами отверстий L, см. табл.). Установить на поверхности потолка установочные пластины и вщелкнуть в них корпус светильника (корпус светильника сверлить нельзя).

4.4. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. В светильнике TS сетевой провод подключается непосредственно к ламповому патрону (предварительно необходимо снять с него крышку).

При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 8).

4.5. Вставить лампу (лампы). Для светильника К 200/209 необходимо приобретать лампы, производитель которых позволяет использовать их в последовательном подключении к ЭмПРА.

4.6. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.7. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Для светильников с ЭПРА схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений ЭмПРА / ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА / ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Установочные размеры, мм, LxD | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT.OPL (PRS) 118 136 158 218 236 258 AOT.OPL 418 AOT.PRS 418 | ЛЛ G13 | 1 (1а) 1a 1a 2 (3) 3 3 4 4 | 0,5/0,85 0,85 0,85 0,6/0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 660x106x85 1270x106x85 1570x106x85 665x190x85 1270x190x85 1570x190x85 640x640x85 665x665x95 | 1,2 1,8 2,2 1,6 3,5 4,4 6,0 6,0 | УХЛ4 | 40 | I | 460 1100 (900*) 1050 490 (472*) 1100 (1050*) 1400 (946*) 420x420 420x420 | Выдувной опаловый (призматический) из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OPL(PRS)/S 218 236 258 418 436 | ЛЛ G13 | 2 (3) 3 3 4 5 | 0,6/0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 625х 310х80 1225х 310х80 1528х 310х80 625х 610х80 1228х 610х80 | 3,2 6,3 7,8 4,9 9,5 | УХЛ4 | 20 | I | 130x422 224x1050 224x1450 420x420 508x1048 | Листовой опаловый (призматический) полимерный в рамке |  |
| LTX 236 258 | ЛЛ G13 | 3 3 | 0,85 0,85 | 1290x210x75 1590x210x75 | 3,6 4,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 1300 | Экструдированный полимерный профиль |  |
| ALS.OPL (PRS) 118 136 158 218 236 258 ALS.OPL 418 ALS.PRS 418 | ЛЛ G13 | 1 (1а) 1a 1a 2 3 3 4 4 | 0,5/0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 | 659х106х95 1270х106х95 1570х106х95 655x190x100 1270x190x95 1570x190x95 640x640x95 640x640x115 | 1,5 2,2 2,5 1,6 3,7 5,4 7,2 7,2 | УХЛ2* | 54 | I | 430 740 850 430 750 900 420x420 420x420 | Выдувной опаловый (призматический) из ПММА |  |
| ALS.OPL (PRS) 114 | ЛЛ G5 | - / ЭПРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | УХЛ2* | 54 | I | 430 |  |  |
| LZ | 136 158 218 236 258 | ЛЛ G13 | 1a / ЭПРА 1a / ЭПРА 2 / ЭПРА 3 / ЭПРА 3 / ЭПРА | 0,85/0,96 | 1271x110x103 1571x110x103 671х173х103 1271x173x103 1571x173x103 1224x110x103 671х173х103 1224x110x103 1224x110x103 | 2,4 3,1 2,1 3,7 4,9 2,1 1,7 2,1 2,3 | УХЛ2* | 65 | I | 800 1040 400 800 1040 | Прозрачный поликарбонатный |  |
|  | 128 224 228 254 | ЛЛ G5 | - / ЭПРА | 0,96 |  |  |  |  |  | 800 400 800 800 |  |  |
| RKL 160 260 360*** | ЛН Е27 | - | 1,0 | (388х125 (388х125 (495x150 | 1,2 1,7 2,0 | УХЛ4 | 40 | I | 270 270 360 | Опаловый выдувной из ПММА |  |
| RKL 218 155 | КЛЛ 2G11 Кольц. ЛЛ 2GX13 | 2/ ЭПРА - / ЭПРА | 0,85 0,96 | (388х125 (495x150 | 2,2 2,1 | УХЛ4 | 40 | I | 270 360 |  |  |
| MD 160 | ЛН Е27 | - | 1,0 | Ø280x170 | 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 158 | Опаловый из ПММА |  |
| C 360/132 360/118 360/218 | Кольц. ЛЛ G10q КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 | 1/ ЭПРА | 0,5/0,96 0,4/0,96 0,4/0,96 | (360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 |  |  |
| K 200/109 200/209 | КЛЛ G23 | 6 6а | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 145х145 |  |  |
| K 300/122 218 300/118 300/209 | Кольц. ЛЛ G10q КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G7 | 1/ЭПРА 2 / ЭПРА 1/ЭПРА 2 | 0,4/0,96 0,6/0,96 0,4/0,96 0,96 | 300x300x83 | 2,1 2,5 3,2 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 |  |  |
| HBN 100 | ЛН Е27 | - | 1,0 | 320х270 | 2,6 | УХЛ4 | 23 | II | - | Прозрачный из ПММА |  |
| HBM 226 232 | КЛЛ G24-d3 КЛЛ GX24-q3 | 6 - / ЭПРА | 0,85 0,96 | 420х320 | 3,8 3,3 | УХЛ4 | 21 | I | 180 |  |  |
| HBM 070 150 100S | МГЛ G12 МГЛ G12 НЛВД GX12-1 | 7 7 - / ЭПРА | >0,85 >0,85 0,95 | 420х320 | 3,8 4,4 4,2 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА + алюм. отражатель |  |
| OD 111 | КЛЛ G23 | 6 | 0,5 | 300х80х80 | 0.9 | УХЛ2* | 65 | II | 197 | Прозрачный из ПММА |  |
| KD 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 300х300х80 | 2.1 | УХЛ2* | 65 | II | 200х200 | Опаловый из ПММА |  |
| CD 218 160 | КЛЛ 2G11 ЛН Е27 | 2 - | 0,6 1,0 | 390х144 Ø280x110 | 2,7 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 255 158 |  |  |
| TS 100 TN 100 | ЛН Е27 или ИКЛЛ** Е27 | - | 1,0 см. лампу | Ø236x124 | 0,6 | УХЛ2* | 44 | II | 130х130 | Прозрачный из поликарбоната |  |
| OWP/S 218 418 | ЛЛ G13 | 2 4 | 0,85 | 615х295х100 615x595x100 | 4,0 7,3 | УХЛ2* | 54 | I | 180х440 480х440 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа;  ЛН – лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; ИКЛЛ – интегрированная компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металло-галогенная лампа; НЛВД – натриевая лампа высокого давления.

* - вариант исполнения;

** - длина лампы с цоколем max 160 мм, мощность – 21 Вт.

*** В светильник можно устанавливать три ИКЛЛ мощностью не более 18 Вт или две ИКЛЛ мощностью не более 24 Вт

# Text boxes

1a

1

7

6

6а

8  Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:

5

L – лампа

Dr – дроссель

St – стартер

С -  компенсационный

конденсатор

I – зажигающее устройство

3

2

4

22.05.12.

04.06.2013