# ООО «МГК «Световые Технологии»

Cветильник LZ LED

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) (LZ LED 36V DC- в сети постоянного тока 36 В). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Максимальная ударная нагрузка для светильников LZ LED – 6,5 Дж.

1.6. Класс защиты от поражения электрическим током – II (LZ LED 36V DC- III).

2. Комплект поставки

Светильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.				1

Гермоизолятор, шт.				2

Комплект установочных пластин и скоб	1

3. Требования по технике безопасности

3.1. Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

3.2. Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

4. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из поликарбоната и рассеивателя из поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из нержавеющей стали. 
В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер и проводка светильника (LZ 36V DC без драйве-ра).

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель и комплект установочных пластин.

5.3. Установка светильника.

5.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить два отверстия для установочных пластин на поверхности потолка (расстояние между центрами отверстий L – см. табл.). Установить на поверхности потолка установочные пластины и в щёлкнуть в них корпус светильника.

5.3.2. Установка на подвесах: в установочные пластины вставить металлические скобы (входят в состав комплекта), в щелкнуть в пластины корпус светильника и закрепить его на подвесах.

5.4. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии 
с указанной полярностью на клеммы L, N (LZ LED 36V DC- «+» и «-»).

При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются к клеммам Da (см. рис. 1).

5.5. Закрепить монтажную панель в корпусе.

5.6. Закрепить рассеиватель защелками.

5.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи

Штамп магазина

Рис. 1. Схема подключения к питающей сети с диммируемым драйвером.

Рис. 2. Габариты размеры светильника, мм

# LLC "IGC" Lighting Technologies "

Lightning fixture LZ LED

DATA SHEET

1. Designation

1.1. Lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for illumination of facilities with excessive humidity and suitable for use in AC main 220 VAC (± 10%), 
50 Gz (±0,4 Gz) (LZ LED 36V DC- in the direct-current mains 36 В). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The luminaire corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means.”

1.3. For lighting fixtures produced in CLm App2 design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -30°C.

1.4. The lighting fixture complies with protection level IP65 according to GOST 14254-96.

1.5. Max impact load for LZ lighting fixtures – 6.5 J

1.6. Class of protection against electric shock – II (LZ LED 36V DC- III).

2. Delivery set

Luminaire, pcs.			1

Package, pcs.			1

Data Sheet, pcs.				1

Sealed insulator, pcs				2

Set of mounting plates and clamps		1

3. Safety requirements

3.1. Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

3.2. The lighting fixture can be directly installed on the ceiling made of normally combustible material, as well as on hangers.

4. Product composition

The lighting fixture consists of gray casing and polycarbonate diffuser, which is attached to the casing by st.steel lockers. The body is clamped to the metal panel. at which LED clusters, 
driver and wires are installed (LZ 36V DC without driver).

5. Codes for installation

5.1. Operation of the luminaire is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

5.2. Unpack the lighting fixture, remove the diffuser, remove mounting panel and set of mounting plates.

5.3. Installation of the lighting fixture.

5.3.1. For LZ lighting fixture: bore two borings for the installation of plates at the surface of the ceiling (see table for the distance between centers of the borings L). Install mounting plates 
at the surface of the ceiling and click-in the casing of the lighting fixture into them.

5.3.2. Installation at the suspenders: insert metal clamps (included in the scope of delivery) into the mounting plates, click-in the casing of the lighting fixture into the plates 
and fix it at the suspenders.

5.4. Insert net wires at the body through the tight insulator, which is inserted at the tightened orifice and connect them to the terminal block at the panel in accordance with specified polarity 
for L, N terminals (LZ LED 36V DC- «+» и «-»).

When using dimmable driver, control wires shall be connected to Da terminals (see diagram 1).

5.5. Secure the mounting plate in the casing.

5.6. Fix the diffuser with latches.

5.7. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.

6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

QCD Inspector

The lighting fixture is certified.

7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions,

during the warranty period.

7.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

8 years – for light fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

10 years – for other lighting fixtures.

8.4. Failure of fluorescent lamps and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: 11A, Magistralnaya str., Ryazan, 390010

Toll-free hot line: 8-800-333-23-77.

Sale date

Store stamp

Fig. 1 The connection diagram to the supply network with the dimmable driver.

Fig. 2 Overall dimensions of the lighting fixture (mm)

# «Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

LZ LED шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) шамдал жоғары ылғалдықтағы ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (± 0,4 Гц) 
(LZ LED 36V DC- тұрақты 36 В ток желісінде) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтті құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2 (ОСК2) орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -30°С.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP65 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.5. LZ LED шамдалдарына арналған максималды екпінді жүктеме – 6,5 Дж.

1.6. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – ІІ (LZ LED 36V DC- III).

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.				1

Орам, дана				1

Төлқұжат, дана					1

Герметикалық оқшаулағыш, дана			2

Орнату пластиналары мен тоғындарының жиынтығы	1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

3.1. Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

3.2. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған төбеге, сонымен қатар аспаларға тікелей орнатылуы мүмкін.

4. Өнімнің құрамы:

Шамдал сұр түстік корпустан дәне таттанбайтын болаттан жасалған ысырмалармен корпусқа бекітілетін поликарбонаттан жасалған шағылыстырғыштан тұрады. Корпусқа жарық диодты кластерлер, драйвер және шамдалдың сымы орнатылған металлды панель сарт еткізіп қойылады (драйверсіз LZ 36V DC).

5. Пайдалану ережесі.

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Орамнан алынған шамдалдан шашыратқышты алыыңыз, орнату панелін суырып алыңыз, орнату пластиналарының жиынын алыңыз

5.3. Шамдалды орнату.

5.3.1. Тірек бетке орнату: төбенің бетіне екі орнату пластинасы үшін екі тесік тесіңіз (тесіктердің орталарының арасындағы қашықтық – L, кестені көріңіз). Төбенің бетінде орнату пластиналарын орнатып, оларды шамдалдың корпусына шертіңіз.

5.3.2. Аспаларда орнату: орнату пластиналарына металлды тоғындар қойып, пластиналарға шамдалдың корпусын шертіп орнатыңыз.

5.4. Корпустың тығыздағыш тесігіне қоятын герметикалық изолятор арқылы корпусқа желілік сымдарды енгізіп, оларды панельдегі клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сәйкес L, N (LZ LED 36V DC- «+»және «-») клеммаларына қосыңыз.

Диммирлеуші драйеврді пайдаланғанда, басқарушы желілер Da клеммаларына қосылады (1-сур. қараңыз).

5.5. Орнату панелін корпуста бекітіңіз.

5.6. Шашыратқышты ілмекпен бекітіңіз.

5.7. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

6. Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

ТББ Бақылаушысы

Шамдал сертификатталған.

7. Кепілдік міндеттемелер.

7.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

кепілдік уақытының ішінде.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

7.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Тегін байланыс желісі телефоны: 8-800-333-23-77.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

1-сурет. Диммирлеуші аппараты бар қорек көзі бар желісіне қосу сұлбасы.

2-сурет. Шамдалдың сыртқы өлшемдері, мм

# ТАА «МГК «Светлавыя Тэхналогіі»

Cвяцільня LZ LED

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для асвятлення памяшканняў з павышанай вільготнасцю і разлічаная для працы 
ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) (LZ LED 36V DC-у сетцы пастаяннага току 36 В). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -30°С.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP65 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.5. Максімальная ўдарная нагрузка для свяцільняў LZ LED– 6,5 Дж.

1.6. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – II (LZ LED 36V DC- III).

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.			1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.				1

Гермаізалятар, шт.				2

Камплект установачных пласцін і скоб	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

3.1. Усталёўку, чыстку і замену кампанентаў свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

3.2. Свяцільня можа быць непасрэдна ўстаноўлена на столь з нармальна ўзгаральнага матэрыялу, а таксама на падвесах.

4. Склад вырабу

Свяцільня складаецца з корпуса шэрага колеру і рассейвальніка з полікарбанату, які мацуецца да корпуса зашчапкамі з нержавеючай сталі. У корпус зашчоўкваецца металічная панэль, на якой зманціраваны святлодыёдныя кластары, драйвер і праводка свяцільні (LZ 36V DC без драйвера).

5. Правілы эксплуатацыі

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, выняць мантажную панэль і камплект установачных пласцін.

5.3. Усталёўка свяцільні.

5.3.1. Устаноўка на апорную паверхню: прасвідраваць дзве адтуліны для ўстановачных пласцін на паверхні столі (адлегласць паміж цэнтрамі адтулін L – гл. табл.). 
Устанавіць на паверхні столі ўстановачныя пласціны і ўшчоўкнуць у іх корпус свяцільні.

5.3.2. Усталёўка на падвесах: ва ўстановачныя пласціны ўставіць металічныя скобы (уваходзяць у склад камплекта), ўшчоўкнуць у пласціны корпус свяцільні і замацаваць 
яго на падвесах.

5.4. Увесці сеткавыя правады ў корпус праз гермаізалятар, уставіць апошні ва ўшчыльненую адтуліну корпуса, і падключыць іх да клемнай калодкі на панэлі ў адпаведнасці 
з пазначанай палярнасцю на клемы L, N (LZ LED 36V DC- «+» и «-»).

Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца да клем Da (гл. мал. 1).

5.5. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

5.6. Замацаваць рассейвальнік зашчапкамі.

5.7. Забруджаны рассейвальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільня сертыфікаваная.

7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

7.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Тэлефон бясплатнай гарачай лініі: 8-800-333-23-77.

Дата продажу

Штамп крамы

Мал. 1 Схема падключэння да сілкавальнай сеткі з дыміруемым драйверам.

Мал. 2 Габарытныя памеры свяцільні, мм

# ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник LZ LED

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для освітлення приміщень з підвищеною вологістю та розрахований для роботи в мережі 
зі змінним струмом 220 В (±220%), 50 Гц (±0,4 Гц) (LZ LED 36V DC- у мережі постійного струму 36 В). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ2 за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -30°С.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ДСТУ 14254-96.

1.5. Максимальне ударне навантаження для світильників LZ – 6,5 Дж.

1.6. Клас захисту від ураження електричним струмом – II.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.				1

Гермоізолятор, шт.				2

Комплект установних пластин та скоб		1

3. Вимоги з техніки безпеки

3.1. Установку, чистку і заміну компонент світильника проводити лише з вимкненим живленням.

3.2. Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю із нормально займистого матеріалу, а також на підвісах.

4. Склад виробу

Світильник складається з корпусу сірого кольору з полікарбонату та розсіювача з полікарбонату, який кріпиться до корпусу защіпками з нержавіючої сталі. До корпусу приєднується металева панель, на якій змонтовані світлодіодні кластери, драйвер та проводка світильника (LZ 36V DC без драйвера).

5. Правила експлуатації

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель і комплект установних пластин.

5.3. Установка світильника.

5.3.1. Установка на опорну поверхню: просвердлити два отвори для настановних пластин на поверхні стелі (відстань між центрами отворів L – див. табл.). Встановити на поверхні стелі установні пластини та защіпнути з ними корпус світильника.

5.3.2. Установка на підвісах: в установні пластини вставити металеві скоби (входять у склад комплекту), защіпнути з пластинами корпус світильника та закріпити його на підвісах.

5.4. Ввести проводи мережі в корпус через гермоізолятор, котрий вставлено в ущільнений отвір корпуса, і підключити їх до клемної колодки на панелі у відповідності зі вказаною полярністю на клеми L, N (LZ LED 36V DC- «+» и «-»)..

При використанні димірувального драйвера керувальні проводи підключаються до клем Da (див. мал. 1).

5.5. закріпити монтажну панель в корпусі.

5.6. Закріпити розсіювач защіпками.

5.7. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.

6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні зобов’язання

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна, буд.11-а.

Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77.

Дата продажу

Штамп магазину

Рис. 1. Схема підключення до мережі живлення з димірувальним драйвером.

Мал. 2. Габаритні розміри світильника (мм)

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ M LED 600 36V DC | 23 | 5000-5300 | 2088 | 85 | - | 660х173х103 | 1,5 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2419 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 3000 | 2170 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2088 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,4 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 HFD | 25 | 4000 | 2090 | 88 | 0.93 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4850 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 3000 | 4360 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4184 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 HFD | 50 | 4000 | 4280 | 88 | 0,99 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2650 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2220 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 6282 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 3000 | 5650 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 5230 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 4000 | 5460 | 85 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 HFD | 62 | 4000 | 5460 | 88 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 TH | 33 | 5000 | 3300 | 84 | 0,95 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 | 45 | 5000 | 4500 | 84 | 0.95 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловый из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, АхВхС | Weight, kg, max. | Mounting dimensions, mm | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ M LED 600 36V DC | 23 | 5,000 – 5,300 | 2088 | 85 | - | 660х173х103 | 1.5 | 360 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 5,000 – 5,300 | 2419 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 3,000 | 2170 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 | 25 | 5,000 – 5,300 | 2088 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,4 | 360 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 HFD | 25 | 4,000 | 2090 | 88 | 0.93 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 5,000 – 5,300 | 4850 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 3,000 | 4360 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 | 50 | 5,000 – 5,300 | 4184 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 HFD | 50 | 4,000 | 4280 | 88 | 0,99 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 TH | 30 | 5,000 – 5,300 | 2650 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 TH | 30 | 5,000 – 5,300 | 2220 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 5,000 – 5,300 | 6282 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 3,000 | 5650 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | CLm App2* | 65 | transparent polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 5,000 – 5,300 | 5230 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 4,000 | 5460 | 85 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 HFD | 62 | 4,000 | 5460 | 88 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 TH | 33 | 5,000 | 3,300 | 84 | 0.95 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 | 45 | 5000 | 4500 | 84 | 0.95 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | CLm App2* | 65 | Opal made of polycarbonate | TOR 3461-001-44919750-12 |

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі – Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм AxBxC | Салмағы, кг, одан көп емес | Орнату өлшемдері, мм | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ M LED 600 36V DC | 23 | 5000-5300 | 2088 | 85 | - | 660х173х103 | 1,5 | 360 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2419 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 3000 | 2170 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2088 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,4 | 360 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 HFD | 25 | 4000 | 2090 | 88 | 0.93 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4850 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 3000 | 4360 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4184 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 HFD | 50 | 4000 | 4280 | 88 | 0,99 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2650 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2220 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 6282 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 3000 | 5650 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | ОСК2** | 65 | Мөлдір поликорбанатты | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 5230 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 4000 | 5460 | 85 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 HFD | 62 | 4000 | 5460 | 88 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 TH | 33 | 5000 | 3300 | 84 | 0,95 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 | 45 | 5000 | 4500 | 84 | 0.95 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | ОСК2** | 65 | Поликорбанатпен жылтыратылған | ТШ 3461-001-44919750-12 |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ M LED 600 36V DC | 23 | 5000-5300 | 2088 | 85 | - | 660х173х103 | 1,5 | 360 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2419 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 3000 | 2170 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2088 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,4 | 360 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 HFD | 25 | 4000 | 2090 | 88 | 0.93 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4850 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 3000 | 4360 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4184 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 HFD | 50 | 4000 | 4280 | 88 | 0,99 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2650 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2220 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 6282 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 3000 | 5650 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 5230 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 4000 | 5460 | 85 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 HFD | 62 | 4000 | 5460 | 88 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 TH | 33 | 5000 | 3300 | 84 | 0,95 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 | 45 | 5000 | 4500 | 84 | 0.95 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Апалавы з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Установні розміри, мм, | Кліматичне виконання і категорія розміщення | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Тип розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ M LED 600 36V DC | 23 | 5000-5300 | 2088 | 85 | - | 660х173х103 | 1,5 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2419 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 600 | 25 | 3000 | 2170 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 | 25 | 5000-5300 | 2088 | 85 | 0,74 | 660х173х103 | 2,4 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 600 HFD | 25 | 4000 | 2090 | 88 | 0.93 | 660х173х103 | 2,3 | 360 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4850 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 | 50 | 3000 | 4360 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 | 50 | 5000-5300 | 4184 | 85 | 0,93 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 HFD | 50 | 4000 | 4280 | 88 | 0,99 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2650 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1200 TH | 30 | 5000-5300 | 2220 | 85 | 0,89 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 6282 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ LED 1500 | 65 | 3000 | 5650 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Прозорий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 5000-5300 | 5230 | 85 | 0,86 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 | 65 | 4000 | 5460 | 85 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ M LED 1500 HFD | 62 | 4000 | 5460 | 88 | 0,99 | 1572х173х103 | 4,9 | 1040 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 TH | 33 | 5000 | 3300 | 84 | 0,95 | 1272х110х103 | 2,4 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LZ.OPL ECO LED 1200 | 45 | 5000 | 4500 | 84 | 0.95 | 1272х173х103 | 3,7 | 800 | УХЛ2* | 65 | Опаловий з полікарбонату | ТУ 3461-001-44919750-12 |

# Text boxes

Клеммная колодка

Terminal block

Клеммалық қалып

Клемная калодка

Клемна колодка