| ООО «Завод «Световые Технологии» Cветильники серии CORRIDO LINE ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1 Светильник серии CORRIDO, подвесной, предназначен для освещения административно-общественных помещений. 1.2 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, Э ЭМС ГОСТ P 51318.15-99 и ГОСТ Р 51514-99 1.3 Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.4 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. 1.5 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20. 2. Технические характеристики 2.1 Номинальная мощность, Вт см. табл 2.2 Частота тока, Гц 50 2.3 Номинальное напряжение, В 220 2.4 КПД, % ~85 2.5 Габаритные размеры, мм ширина 110 высота 150 2.6 Класс защиты от поражения электрическим током I 2.8 Коэффициент мощности (0,95 3. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4. Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 5. Состав изделия Светильник состоит из корпуса (алюминиевый профиль, окрашенный белой порошковой краской или цвета металлик), внутри которого находится электронный пускорегулирующий аппарат, алюминиевых крышек, провода внутреннего монтажа и потолочного кабеля с клеммной колодкой для подключения сетевых проводов, патронов для люминесцентной лампы. В светильник вставляется рассеиватель из ПММА или решетка из анодированного алюминия. Чертеж светильника |  | 6. Правила эксплуатации и установка 6.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 6.2 Осуществите монтаж светильников в соответствии с «Инструкцией по монтажу светильника CORRIDO C» или «Инструкцией по монтажу светильника CORRIDO LINE» При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 7). 6.3 Вставьте люминесцентные лампы. 6.4 Установить рассеиватель на место 7. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Упаковщик ____________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 8. Гарантийные обязательства 8.1 Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 8.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 8.3 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 8.4 Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина Схемы светильника 1 2 |
| --- | --- | --- |

3                                                                                                        4

5                                                                                                        6

ЛЛ- люминесцентная лампа, К – клеммная колодка

1- лампа CDM-R mini, 2- ЭПРА для лампы CDM-R mini, 3 – лампа ГЛН, 4 – трансформатор 220В/12 В.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема Электричес-кая соединений | Длина А, мм, | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRIDO CS | 1х28 | G5 | 1 | 1175 | 4,7 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1475 | 4,4 |
|  | 1x54 | G5 | 1 | 1175 | 4,7 |
| CORRIDO CE | 1х28 | G5 | 1 | 1055 | 5,7 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1355 | 5,4 |
|  | 1x54 | G5 | 1 | 1055 | 5,7 |
| CORRIDO LR CORRIDO DR | 1х28 | G5 | 1 | 1170 | 4,3 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1470 | 5,3 |
|  | 2х28 | G5 | 2 | 1170 | 4,5 |
|  | 2х35 | G5 | 2 | 1470 | 5,5 |
| CORRIDO NR | 1х28 | G5 | 1 | 1400 | 5,9 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1700 | 7,2 |
|  | 2х28 | G5 | 2 | 1400 | 6,2 |
|  | 2х35 | G5 | 2 | 1700 | 7,2 |
| CORRIDO NSR | 1х28/4x20 | G5/GX10 | 3 | 1815 | 8,1 |
|  | 1х35/4x20 | G5/GX10 | 3 | 2115 | 9,4 |
|  | 2х28/4x20 | G5/GX10 | 4 | 1815 | 8,3 |
|  | 2х35/4x20 | G5/GX10 | 4 | 2115 | 9,6 |
|  | 1х28/4x50 | G5/GU 5.3 | 5 | 1815 | 8,1 |
|  | 1х35/4x50 | G5/GU 5.3 | 5 | 2115 | 9,4 |
|  | 2х28/4x50 | G5/GU 5.3 | 6 | 1815 | 8,3 |
|  | 2х35/4x50 | G5/GU 5.3 | 6 | 2115 | 9,6 |

# Text boxes

7 Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА

07.03.13