ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии LB, HBK и FLORA

Паспорт

1.  Назначение

  - Светильник с газоразрядной лампой высокого давления (трубчатой или эллипсоидальной формы) или лампой накаливания с цоколем Е40 предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать

ГОСТ 13109-97.

  - Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры ок-ружающего воздуха -20°С; в исполнении УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -10°С, верхнее +35°С

  - Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 (LB/R),

ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по ГОСТ Р 51318.

  - Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I.

  - Для светильников LB с прозрачным силикатным стеклом максимальная ударная нагрузка – 6,5 Дж, для светильников с матовым силикатным стеклом ударная нагрузка не более 1,5 Дж.

  - Светильник может быть установлен на опорную поверхность или в потолочную нишу из нормально воспламеняемого материала. Светильники HBK устанавливается на трубу (Ø60-90мм) двумя хомутами, поставляемыми в комплекте. К светильнику FLORA отдельно поставляются комплекты крепежа для установки на трубу Ø60-90 мм (хомуты) или крюки для подвешивания на трос толщиной до 8 мм.

  - Возможно исполнение светильника LB/S 250 с химическим фильтром (масса светильника увеличивается на 0,2 кг), который защищает от следующих воздействий: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль. Наличие фильтра позволяет избежать попадания в светильник мельчайших частиц пыли, что обеспечивает защиту источника света и отражателя, а так же позволяет сохранить оптические свойства светильника.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.                                                1

Упаковка, шт.                                                                         1

Паспорт, шт.                                                                            1

Защитная решетка для LB (по отдельному заказу)             1

Комплект крепежа для FLORA (по отдельному заказу)    1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

LB, HBK:

4.2. Распаковать светильник, откинуть (снять) защитное стекло.

4.3. Вынуть отражатель, закрепить светильник LB на потолке или установить его в потолочной нише, HBK закрепить на трубе.

4.4. Ввести сетевые провода (кабель) через уплотненное отверстие в корпусе светильника. Светильник HBK подключается к сети присоединительным кабелем 3х0,75, которым снабжен светильник.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабеля и заземляющего провода к контактным зажимам в соответствии с указанной полярностью.

4.6. Установить отражатель.

4.7. Вставить лампу (для светильников LBA подходят только трубчатые лампы с цоколем Е40 диаметром не более 50 мм).

4.8. Закрепить защитное стекло на месте.

FLORA:

4.2. Распаковать светильник и закрепить его на трубе или тросе, или лотке.

4.3. Откинуть крышку корпуса, ввести сетевые провода (кабель) через уплотненное отверстие в корпусе светильника.

4.4. Подключить предварительно разделанные концы кабеля и заземляющего провода к контактным зажимам в соответствии с указанной полярностью.

4.5. Закрыть крышку, установить лампу.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  __________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул, мощность и тип лампы | Ток лампы, А | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты: AxBxC, мм | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB/R 150HR 250M 400M 250 400S 400H 500** | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,4 2,2 | 1 2 2 1 1 1 - | >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 1,0 | 338x338x204 520x340x190 634x461x228 520x340x190 634x461x228 634x461x228 520x340x190 | 8,5 10,5 16,9 11,1 18,3 17,0 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| LBA/R 250 400S 400H | 3,0 4,45 3,4 | 1 1 1 | >0,85 | 520x340x190 634x461x228 634x461x228 | 11,1 18,3 17,1 | УХЛ2* | 54 |  |
| LBF/R 250M 400M 250 400S 400H | 2,1 3,25 3,0 4,45 3,4 | 2 2 1 1 1 | >0,85 | 520x340x190 634x461x228 520x340x190 634x461x228 634x461x228 | 10,2 11,0 10,8 12,5 11,2 | УХЛ2* | 54 |  |
| LB/S 250M 400M 250 150S 400S 400H 500** | 2,1 3,25 3,0 1,8 4,45 3,4 2,2 | 2 2 1 1 1 1 - | >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 1,0 | 520x340x190 577x405x228 520x340x190 520x340x190 577x405x228 577x405x228 520x340x190 | 10,0 16,4 10,6 10,5 17,8 16,5 6,6 | УХЛ2* | 54 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LBA/S 250 400S 400H | 3,0 4,45 3,4 | 1 1 1 | >0,85 | 520x340x190 577x405x228 577x405x228 | 10,6 17,8 16,6 | УХЛ2* | 54 |  |
| LBF/S 250M 400M 250 400S 400H 500** | 2,1 3,25 3,0 4,45 3,4 2,2 | 2 2 1 1 1 - | >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85 1,0 | 520x340x190 577x405x228 520x340x190 577x405x228 577x405x228 520x340x190 | 9,7 10,5 10,3 12,0 10,7 6,6 | УХЛ2* | 54 |  |
| HBK 250М 400М 150H 250H 400H | 2,1 3,25 1,8 3,0 3,4 | 2 2 1 1 1 | >0,85 | 425х425х385 | 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 | УХЛ2* | 44 |  |
| FLORA 250S* 400S* 600S | 3,0 4,45 (4,6*) 5,8 | 1 1 1 | >0,85 | 182x530x140 182x530x140 505x460x160 | 5,0 8,5 11,5 | УХЛ 5 | 23 |  |

* -  возможно применение лампы со специальной зеркальной колбой «РЕФЛАКС».

** - лампа накаливания или компактная люминесцентная лампа.

M – ртутная лампа.

S – натриевая лампа.

H – металло-галогенная лампа.

# Text boxes

1

L – лампа

Dr – дроссель

С -  компенсационный

конденсатор

I – зажигающее устройство

2

05.06.2013