ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии «НВ»

Паспорт

1.  Назначение

  - Светильник подвесной предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

  - Светильник соответствует требованиям безопасности                       ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по                          ГОСТ Р 51318.

  - Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по                        ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

  - Коэффициент мощности – не менее 0,85.

  - Возможно исполнение светильника HBT с химическим фильтром, который защищает от следующих воздействий: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль. Наличие фильтра позволяет избежать попадания в светильник мельчайших частиц пыли, что обеспечивает защиту источника света и отражателя, а так же позволяет сохранить оптические свойства светильника.

2. Комплект поставки*

Электрический бокс светильника, шт.			1

Отражатель, шт.						1

Стекло (для светильников с IP 65), шт 			1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

Наклейка, шт.						1

*Лампа в комплект поставки не входит.

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». HBP, HBA, HBX:

4.2. Распаковать светильник. Отстегнуть защелки (2) крышки электрического бокса.

4.3. На петлю (крюк) (1) одеть стальную шайбу, резиновое кольцо и вставить в верхнее отверстие электрического бокса. С внутренней стороны одеть шайбу (60 мм, затем крючок фиксирующего шнура и затянуть всё прилагающейся гайкой. Подвесить электрический бокс за петлю (крюк) (1) к потолку.

HBT, HBO, HBA AL:

4.2. Распаковать светильник. Отвинтить винты крышки электрического бокса. Снять крышку.

4.3. Подвесить электрический бокс за петлю  к потолку.

4.4. Ввести в электрический бокс через уплотнительную втулку кабель (( 9-12 мм) электропитания.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.6. При наличии пружинной скобы (3), установить ламповый патрон в требуемое положение.

4.7. Закрепить крышку бокса на корпусе защелками.

4.8. Наклеить приложенную наклейку с параметрами лампы на внутреннюю часть отражателя. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места и закрепить его на боксе болтами с гайками.

4.9. Вставить лампу.

4.10. Установить защитное стекло (при наличии), закрепив его на отражателе приложенными клипсами.

4.11. Крючком к клипсе пристегнуть цепочку, второй конец которой закрепить на петле (крюке) (1). После чего крючки следует поджать.

4.12. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул, мощность и тип лампы | Цоколь | Ток лампы, А | Габариты: DxhxH, мм | Масса, кг, не более | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс IP | Тип отражателя (рассеивателя) | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBP | E27 | 1,15 1,8 | 400x220x420 | 6,0 6,6 6,6 8,0 8,0 | II | 23 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-07 |
|  | 125M 150H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150S 250M 250 | E40 | 1,8 2,1 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| HBA 125M 150H | E27 | 1,15 1,8 | 485x295x530 | 8,1 7,6 7,6 9,0 10,6 9,0 10,6 10,6 5,1 | II | 65 23* | Гладкий алюминиевый |  |
| 150S 250M 400M 250 400S 400H 500** | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| HBX 150H | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,6 7,6 9,0 10,6 9,0 10,6 10,6 5,1 | II | 65 23* | Фасетчатый алюминиевый |  |
| 150S 250M 400M 250 400S 400H 500** | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| HBT 150H | E27 | 1,8 | 517x615x648 | 7,6 7,6 9,0 10,6 9,0 10,6 10,6 | I | 66 23* | Гладкий алюминиевый |  |
| 150S 250M 400M 250* 400S 400H | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| HBO 150H | E27 | 1,8 | 620x670x702 | 7,6 7,6 9,0 10,6 9,0 10,6 10,6 | I | 66 23* | Гладкий алюминиевый совместно с рассеивателем из ПММА |  |
| 150S 250M 400M 250* 400S 400H | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| HBA AL 250 250M 400H 400M 400S | E40 | 3,0 2,1 3,5 3,25 4,45 | 485x295x664 | 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 | I | 65 23* | Гладкий алюминиевый |  |
| HBX AL 250 250M 400H 400M 400S | Е40 | 3,0 2,1 3,5 3,25 4,45 | 485х330х698 | 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 | I | 65 23* | Фасетчатый алюминиевый |  |

* - степень защиты светильника без защитного стекла;

** - лампа накаливания.   M – ртутная лампа высокого давления, S – натриевая лампа высокого давления, H – металлогалогенная лампа высокого давления

# Text boxes

31.05.13

29.01.2013