ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник OWP/R UNI LED 595 GK 4000К

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый в потолки из гипсокартона, на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Версия светильника c аварийным блоком (в названии присутствует «EM») обеспечивает работу одного LED-модуля при аварийном отключении питающего напряжения не менее 1 часа со световым потоком 12% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности              ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Комплект крепления, шт.                                                                   1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель. В версии с EM подключить аккумулятор к блоку резервного питания светильника. После первого подключения светильника к сети рекомендуется оставить светильник во включенном состоянии на 2-4 часа, для подзарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней) необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

4.3. На корпус установить два кронштейна крепления (наживить винты, см. рис. 1 фрагмент 1).

4.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии со схемами подключения (рис. 2 или 3).

4.5. Установить светильник в потолке (рис. 1 фрагменты 1 и 2), затянуть наживлённые винты крепления, затем установить рассеиватель (рис. 1 фрагмент 3).

Необходимо обеспечить пространство необходимое для монтажа и охлаждения светильника (рис. 1 фрагмент 3).

4.6. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис 1. Порядок установки светильника.

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Видимые габариты (по рамке), мм | Масса*, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OWP/R UNI LED 595 GK 4000K | 33 | 4000 | 2830 | >82 | >0,98 | 592x592 | 6,0 | 575х552 | УХЛ 2 | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |

Рис 2. Схема подключения светильника.

Рис 3. Схема подключения светильника с аварийным блоком.

# Text boxes

* Масса светильника с аварийным блоком увеличивается на 0,8 кг.