ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NBR 10.

# ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник NBR 10 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на стену.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Снять верхнюю часть светильника, отвинтив четыре винта (рис. 2. поз. 1).

4.3. Отделить нижнюю часть светильника от монтажного бокса.

4.4. Встроить монтажный бокс в, предварительно заготовленную, нишу и ввести в него сетевые провода. Габаритные и установочные размеры показаны на Рис. 1.

4.5. Установить нижнюю часть светильника в монтажный бокс и закрепить, введя сетевые провода.

4.6. Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке.

4.7. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.8. Поставить на место верхнюю часть светильника и зафиксировать, затянув 4 винта.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-008-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

NBR 10 Luminaire.

# Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NBR 10 luminaire is designed for functional-decorative provision of lighting, working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. The luminaire is designed to be installed on the wall.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.		1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Take off the top part of the luminaire having unscrewed four screws (Fig. 2. pos. 1).

4.3. Separate the bottom part of the luminaire from mounting box.

4.4. Insert mounting box in the pre-prepared niche and insert supply lines into it. Overall and recess dimensions are specified in Fig. 1.

4.5. Install bottom part of the luminaire into mounting box and fix it, having inserted supply lines.

4.6. Connect supply lines to the terminal block.

4.7. Install lamp with respective base into the socket.

4.8. Place top part of the luminaire in its place and fix it by tightening the 4 screws.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-008-44919750-06 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector

Packer

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

NBR 10 шырақ

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. NBR 10 шырағы функциялық-сәндік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты қабырға бетіне орнатуға болады.

# 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.		1

Бума, дана.			1

Құжаты, дана.		1

# 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

# 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Төрт бұранданы босатып, шырақтың жоғарғы бөлігін шешу (Сурет 2, Нұсқа 1).

4.3. Шырақтың төменгі бөлігін монтаждық блоктан ажырату.

4.4. Алдын ала дайындалған ұяшыққа монтаждық боксты орнатып, ішіне желілік сымдарды қосу. Габариттік және орнату өлшемдер 1 суретте келтірілген.

4.5. Шырақтың төменгі бөлігін монтажды бокстың ішіне орнатып, желілік сымдарды қосқаннан соң бекіту.

4.6. Желілік сымдарды клеммалық қалыпқа жалғау.

4.7. Ұйқасатын цоколі бар шамды патронның ішіне қондыру.

4.8. Шырақтың жоғарғы бөлігін орнына қойып, төрт бұранда арқылы бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NBR 10.

# Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NBR 10 прызначаны для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік прызначаны для ўстаноўкі на сцяну.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.	1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зняць верхнюю частку свяцільніка, адвярнуўшы чатыры шрубы (мал. 2 паз. 1).

4.3. Аддзяліць ніжнюю частку свяцільніка ад мантажнага бокса.

4.4. Убудаваць мантажны бокс у папярэдне падрыхтаваную нішу і ўвесці ў яго сеткавыя правады. Габарытныя і ўстановачныя памеры паказаны на Мал. 1.

4.5. Устанавіць ніжнюю частку свяцільніка ў мантажны бокс і замацаваць, увёўшы сеткавыя правады.

4.6. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі.

4.7. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

4.8. Устанавіць на месца верхнюю частку свяцільніка і зафіксаваць, зацягнуўшы 4 шрубы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-008-44919750-06 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца  абавязуецца бясплатна адрамантаваць  ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник NBR 10.

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник NBR 10 призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ ІЕС 51318-99.

1.3. Світильник призначений для установки на стіну.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Зняти верхню частину світильника, відгвинтивши чотири гвинти (мал. 2. поз. 1).

4.3. Відокремити нижню частину світильника від монтажного боксу.

4.4. Вмонтувати монтажний бокс в, попередньо заготовлену, нішу і ввести в нього мережеві проводи. Габаритні та установчі розміри показані на Мал. 1.

4.5. Встановити нижню частину світильника в монтажний бокс і закріпити, ввівши мережеві проводи.

4.6. Приєднати мережеві проводи до клемної колодки.

4.7. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.8. Поставити на місце верхню частину світильника і зафіксувати, затягнувши 4 гвинта.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-008-44919750-06 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань,вул. Магістральна буд.11-а

Дата продажу

Штамп магазина

1							2

|  | Габаритные размеры |
| --- | --- |
|  | Габаритні розміри |
|  | Overall dimensions |
|  | Габариттік өлшемдері |
|  | Габарытныя памеры |

3

|  | Используемый инструмент |
| --- | --- |
|  | Використаний інструмент |
|  | Used tool |
|  | Қолданылатын сайман |
|  | Інструмент, які выкарыстоўваецца |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 10 M80 | ДРЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 5,5 | Отражатель из анодированного алюминия, защитное темперированное стекло. | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 M125 | ДРЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 5,7 | Отражатель из анодированного алюминия, защитное темперированное стекло. | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 H70 | МГЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 5,6 | Отражатель из анодированного алюминия, защитное темперированное стекло. | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 S70 | ДНаТ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 5,7 | Отражатель из анодированного алюминия, защитное темперированное стекло. | ТУ 3461-008-44919750-06 |

ДРЛ – ртутная лампа,

МГЛ – металлогалогенная лампа,

ДНаТ – натриевая лампа.

| Luminaire name (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST15150 | Weight, kg, not over | Type of reflector and diffuser | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 10 M80 | ML, Е27 | 55 | I | Clm App1 | 5,5 | Anodized aluminum reflector, protective tempered glass. | TU 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 M125 | ML, Е27 | 55 | I | Clm App1 | 5,7 | Anodized aluminum reflector, protective tempered glass. | TU 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 H70 | MHL, Е27 | 55 | I | Clm App1 | 5,6 | Anodized aluminum reflector, protective tempered glass. | TU 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 S70 | SL, Е27 | 55 | I | Clm App1 | 5,7 | Anodized aluminum reflector, protective tempered glass. | TU 3461-008-44919750-06 |

ML – mercury lamp,

MHL – metal halide lamp,

SL – sodium lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг,Көрсетіл-геннен артық емес | Шағылдырғыш және шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 10 M80 | СШ, Е27 | 55 | I | ҚСК1 | 5,5 | Анодталған алюминийден жасалған шағылдырғыш, термалық өндеуден өткен қорғау әйнегі | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 M125 | СШ, Е27 | 55 | I | ҚСК1 | 5,7 | Анодталған алюминийден жасалған шағылдырғыш, термалық өндеуден өткен қорғау әйнегі | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 H70 | МГШ, Е27 | 55 | I | ҚСК1 | 5,6 | Анодталған алюминийден жасалған шағылдырғыш, термалық өндеуден өткен қорғау әйнегі | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 S70 | НШ, Е27 | 55 | I | ҚСК1 | 5,7 | Анодталған алюминийден жасалған шағылдырғыш, термалық өндеуден өткен қорғау әйнегі | ТУ 3461-008-44919750-06 |

СШ – сынапты шам,

МГШ – металлогалоген шамы,

НШ – натрий шамы.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150 | Маса, кг,не больш за | Тып адбівальніка і рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 10 M80 | ДРЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 7,1 | Адбівальнік з анадыяванага алюмінію, ахоўнае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 M125 | ДРЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 7,6 | Адбівальнік з анадыяванага алюмінію, ахоўнае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 H70 | МГЛ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 8,3 | Адбівальнік з анадыяванага алюмінію, ахоўнае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-008-44919750-06 |
| NBR 10 S70 | ДНаТ, Е27 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Адбівальнік з анадыяванага алюмінію, ахоўнае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-008-44919750-06 |

ДРЛ – ртутная лямпа,

МГЛ – металагалагенная лямпа,

ДНаТ – натрыевая лямпа.