ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NFB 121

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NFB 121 предназначен для ландшафтного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Установить в грунт и зафиксировать 4 анкерных болта К (рис. 1).

4.3. Отсоединить установочную базу S от корпуса G, отвинтив 4 винта J.

4.4. Установить базу S на анкерные болты, предварительно введя сетевые провода I  и зафиксировать базу с помощью четырех гаек R.

4.5. Снять верхнюю часть светильника А, ослабив 4 винта L.

4.6. Снять монтажную плату D, отвинтив фиксирующие винты С.

4.7. Ввести сетевые провода внутрь корпуса и подключить их к клеммной колодке, на монтажной плате F, предварительно пропустив через фиксирующий хомут О.

4.8. Установить колонну G на установочную базу S и закрепить ее винтами J.

4.9. Установить и закрепить монтажную плату D с помощью 4 винтов.

4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.11. Установить верхнюю часть светильника А и закрепить четырьмя шестигранными винтами L.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

NFB 121 Luminaire

# Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NFB 121 luminaire is designed for landscape lighting, working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is installed on ground surface with the help of anchor set.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.		1

Packaging, pc.			1

Manufacturer’s certificate, pc.		1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Place into the ground and fix 4 K anchors (Fig. 1).

4.3. Separate mounting base S from housing G, having unscrewed 4 screws J.

4.4. Install base S on anchors, having previously inserted supply lines I and fix base with four nuts R.

4.5. Take off top part of luminaire А, having loosened 4 screws L.

4.6. Take off mounting plate D, having unscrewed fixing screws С.

4.7. Insert supply lines inside housing and connect them to terminal block, on mounting plate F, having passed them through fixing loop O.

4.8. Install column G on mounting base S and fix it with screws J.

4.9. Install and fix mounting plate D with 4 screws.

4.10. Install lamp with respective base into the socket.

4.11. Install top part of luminaire А and fix it with four hex screws L.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TOR 3461-009-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QA inspector

Packed by

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term

of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale:

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

NFB 121 шырақ

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. NFB 121 шырағы – ландшафт жарықтандыруға арналған, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты қара жер бетіне анкерлік бұрандама қолданып орнатуға болады.

# 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.			1

Бума, дана. 				1

Құжаты, дана.			1

# 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

# 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Төрт анкерлік бұранданы K (Сурет 1) қара жердің ішіне орнатып бекіту.

4.3. Орнату базаны S төрт бұранданы J бұрап шешіп тұрқыдан G ажырату.

4.4. Алдын ала желілік сымдарды I өткізіп,  базаны S анкерлік бұранданың үстіне орнатып, төрт сомын R арқылы бекіту

4.5. Төрт бұранданы бұрап шешіп L шырақтың жоғарғы жағын А шешіп алу.

4.6. Фиксаждау бұрандаларды C бұрап шешіп, монтажды платаны D шешу.

4.7. Тұрқының ішіне желілік сымдарды өткізіп, алдын ала оларды фиксаждау қамыттан  O өткізіп болғаннан кейін, оларды монтажды платадағы  F клеммалық қалыпқа жалғау.

4.8. Бағананы G орнату базаның үстіне S қондырып, оны бұрандалармен J бекіту

4.9. Монтажды платаны D төрт бұранда арқылы бекітіп орнату.

4.10. Ұйқасатын цоколі бар шамды патронның ішіне қондыру.

4.11. Шырақтың жоғарғы жағын А орнатып, төрт алтықырлы бұрандамен L бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NFB 121

# Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NFB 121 прызначаны для ландшафтнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік устанаўліваецца на грунтавую паверхню з дапамогай камплекта анкерных балтоў.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.		1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Устанавіць у грунт і зафіксаваць 4 анкерныя балты К (мал. 1).

4.3. Адлучыць установачную базу S ад корпуса G, адкруціўшы 4 шрубы J.

4.4. Устанавіць базу S на анкерныя балты, папярэдне ўвесці сеткавыя правады I і зафіксаваць базу з дапамогай чатырох гаек R.

4.5. Зняць верхнюю частку свяцільніка А, аслабіўшы 4 шрубы L.

4.6. Зняць мантажную плату D, адвінціўшы фіксуючыя шрубы С.

4.7. Увесці сеткавыя правады ўнутр корпуса і падключыць іх да клемнай калодкі, на мантажнай плаце F, папярэдне прапусціўшы праз фіксуючы хамут О.

4.8. Устанавіць калону G на ўстановачную базу S і замацаваць яе шрубамі J.

4.9. Устанавіць і замацаваць мантажную плату D з дапамогай 4 шрубаў.

4.10. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

4.11. Устанавіць верхнюю частку свяцільніка А і замацаваць чатырма шасціграннымі шрубамі L.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник NFB 121

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник NFB 121 призначений для ландшафтного освітлення і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник встановлюється на ґрунтову поверхню за допомогою комплекту анкерних болтів.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Встановити в ґрунт і зафіксувати 4 анкерних болта К (рис. 1).

4.3. Від'єднати установчу базу S від колони G, відгвинтивши 4 гвинти J.

4.4. Встановити базу S на анкерні болти, попередньо ввівши мережеві проводи I і зафіксувати базу за допомогою чотирьох гайок R.

4.5. Зняти верхню частину світильника А, послабивши 4 гвинти L.

4.6. Зняти монтажну плату D, відгвинтивши фіксуючі гвинти С.

4.7. Ввести мережеві проводи всередину корпусу і підключити їх до клемної колодки, на монтажній платі F, попередньо пропустивши через фіксуючий хомут О.

4.8. Встановити колону G на установчу базу S і закріпити її гвинтами J.

4.9. Встановити і закріпити монтажну плату D за допомогою 4 гвинтів.

4.10. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.11. Встановити верхню частину світильника А і закріпити чотирма шестигранними гвинтами L.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-07  і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Упаковщик

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.				2.

3.

| Используемый инструмент | Використаний інструмент | Used tool | Қолданылатын сайман | Інструмент, які выкарыстоўваецца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры установочной базы | Розміри настановної бази | Dimensions of the mounting base | Орнату өлшемдері | Памеры ўстановачнай базы |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Габаритные размеры, мм | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 121 H70 | МГЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M125 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 E100 | ЛН, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 H70 | МГЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121M125 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 E100 | ЛН, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-07 |

ЛН – лампа накаливания;

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа;

ДРЛ – ртутная лампа;

МГЛ – металлогалогенная лампа;

ДНаТ – натриевая лампа.

| Luminaire name (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Overall dimensions, mm | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST 15150 | Weight, kg, not over | Type of reflector and diffuser | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 121 H70 | MHL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 S70 | SL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M80 | ML, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M125 | ML, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,3 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 E100 | IL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 8,4 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 F126 | CFL, G24-d3 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 8,6 | Anodized aluminum louver and transparent polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 H70 | MHL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 S70 | SL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 M80 | ML, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,1 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121M125 | ML, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 9,3 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 E100 | IL, Е27 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 8,4 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 F126 | CFL, G24-d3 | Height – 1090, Ǿ186 | 55 | I | Clm App1 | 8,6 | Opal polycarbonate diffuser | TOR 3461-009-44919750-07 |

IL – incandescent lamp;

CFL – compact fluorescent lamp;

ML – mercury lamp;

MHL – metal halide lamp;

SL – sodium lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Габариттік өлшемдер, мм | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг, Көрсетіл-геннен артық емес | Шағылдырғыш және шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 121 H70 | МГШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 S70 | НШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M80 | СШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M125 | СШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,3 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 E100 | ҚШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 8,4 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 F126 | ШН, G24-d3 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 8,6 | Анодталған алюминийден жасалған тор және поликарбонаттан жасалған мөлдір шағылдырғыш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 H70 | МГШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 S70 | НШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 M80 | СШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,1 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121M125 | СШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 9,3 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 E100 | ҚШ, Е27 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 8,4 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 F126 | ШН, G24-d3 | Биіктігі – 1090 ,Ǿ186 | 55 | I | ҚСК1 | 8,6 | Опал поликарбонаттан жасалған шағылдырғаш | ТУ 3461-009-44919750-07 |

ҚШ – қызу шамы;

ШН – шағын нұршамы;

СШ – сынапты шам;

МГШ – металлогалоген шамы;

НШ – натрий шамы.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Габарытныя памеры, мм | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ДАСТ 15150 | Маса, кг, не больш за | Тып адбівальніка і рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 121 H70 | МГЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M125 | ДРЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 E100 | ЛН, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Рашотка з анадыяванага алюмінію і празрысты полікарбанатны адбівальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 H70 | МГЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121M125 | ДРЛ, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 E100 | ЛН, Е27 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Вышыня – 1090, Ø186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-07 |

ЛН – лямпа напальвання;

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа;

ДРЛ – ртутная лямпа;

МГЛ – металагалагенная лямпа;

ДНаТ – натрыевая лямпа.

| Артикул (потужність ламп) | Тип лампи та цоколь | Габаритні розміри, мм | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища, IP | Клас захисту від ураження електричним струмом | Виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150 | Вага, кг, не більше | Тип відбивача і розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 121 H70 | МГЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 M125 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 E100 | ЛН, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Решітка з анодованого алюмінію і прозорий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 H70 | МГЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 S70 | ДНаТ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 M80 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,1 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121M125 | ДРЛ, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 9,3 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 E100 | ЛН, Е27 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,4 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB OPL 121 F126 | КЛЛ,G24-d3 | Высота – 1090, (186 | 55 | I | УХЛ1 | 8,6 | Опаловий полікарбонатний розсіювач | ТУ 3461-009-44919750-07 |

МГЛ – металогалогенна лампа;

ДНаТ – натрієва лампа;

ДРЛ – ртутна лампа;

ЛР – лампа розжарювання;

КЛЛ – компактна люмінесцентна лампа.