| ООО «Завод «Световые Технологии» Светильник серии LINER/S ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник серии LINER/S, подвесной, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318. 1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. 1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20. 1.6. Коэффициент мощности – не менее 0,96. 2. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Комплект подвесов, шт 1 (для углового элемента LINER/S CC 2) Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 3. Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 4. Правила эксплуатации и установка 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 4.2. Распаковать стартовый (конечный) светильник (с торцевой крышкой на одном конце). Снять алюминиевую решетку (опаловый рассеиватель) и алюминиевый отражатель (при необходимости). 4.3. Распаковать прилагаемый комплект. 4.3.1. Отвернуть зажим кабельной втулки, скрепляющий потолочную чашку с кронштейном и сдвинуть ее вниз по проводу. 4.3.2. Установить втулки подвеса и платик потолочной чашки на поверхности потолка, продеть концы тросов через отверстия в крышках втулок подвеса и закрепить их. 4.3.3. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 4.3.4. Сдвинуть потолочную чашку вплотную к поверхности потолка и закрепить при помощи зажима кабельной втулки к потолочному платику. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. Для LINER/S LR, DR, CE, CS (светильники для соединения в линию): 4.3.5. Установить грипперы в скобах подвеса. Вставить 2 скобы и 1 стяжку в пазы корпуса конечного модуля и закрепить винтом-саморезом 3,9х9,5. 4.3.6. Подвесить первый модуль на тросах, вставив их свободные концы в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника. 4.3.7. Провести сетевые провода через кабельную втулку, установленную в основании корпуса светильника. 4.3.8. Подвесить следующий модуль на тросах (с установленными предварительно скобами с грипперами и 1 стяжкой) и соединить через соответствующие пазы со стяжкой первого подвешенного модуля винтом-саморезом 3,9х9,5. 4.3.9. Соединить в линию необходимое количество светильников. Для LINER/S L, D (светильники для одиночной установки): 4.3.5. Установить грипперы в скобах подвеса. 4.3.6. Подвесить модуль на тросах, вставив их свободные концы в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника. 4.3.7. Провести сетевые провода через кабельную втулку, установленную в основании корпуса светильника. Для LINER/S СС (угловой элемент): 4.3.5. Установить грипперы в скобах подвеса. Вставить 2 скобы в пазы каждого сектора и закрепить винтом-саморезом 3,9х9,5. 4.3.6. Подвесить светильник на тросах, вставив их свободные концы в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника. 4.3.7. Провести сетевые провода через кабельную втулку, установленную в основании корпуса светильника 4.4. Установить алюминиевый отражатель. Вставить люминесцентную(ые) лампу(ы). 4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин, или вставить опаловый рассеиватель. 4.6. Загрязненную решетку или рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе. LINER/S CS: |  | 5. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Упаковщик ____________________________ Светильник сертифицирован. 6. Гарантийные обязательства 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина Схема сквозной проводки: Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА Рис. 1 Габаритные размеры светильника с крышками для одиночной установки *B – размер светильника с крышками для одиночной установки (Размер В больше чем размер А на 6 мм, по 3 мм с каждой стороны светильника. Ширина крышки 3 мм) Рис. 2 Габаритные размеры светильника собираемого в линию (без крышек) Рис.3 Габаритные размеры углового элемента LINER/S CE: |
| --- | --- | --- |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электричес-ких соединений | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Максимальное количество светильников в линии | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINER/S LR LINER/S DR | 1х28 1х35 2х28 2x54 | ЛЛ, G5 | Приведена на ЭПРА | 1170x105x94 1470х105х94 1170x105x94 1170x105x94 | 2,4 3,4 2,4 2,7 | 75 18 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| LINER/S L LINER/S D | 1x14 2x14 1x54 2х39 1х35 2x35 1x28 2x28 |  |  | 576x105x94 576x105x94 1176x105x94 876x105x94 1476х105х94 1476x105x94 1176x105x94 1176x105x94 | 1,3 1,3 2,7 2,4 2.9 2,9 2,7 2,7 | - - - - - - - - |  |
| LINER/S CC | 2x14 |  |  | 627x591x94 | 3,3 | 24 |  |
| LINER/S CS | 1x14 |  |  | 590x127x88 | 1,9 | 100 |  |
|  | 1х28 |  |  | 1190x127x88 | 3,1 | 75 |  |
|  | 1х35 |  |  | 1490x127x88 | 3,6 | 60 |  |
| LINER/S CE | 1x14 |  |  | 575x127x88 | 1,5 | 100 |  |
|  | 1х28 |  |  | 1175x127x88 | 2,7 | 75 |  |
|  | 1х35 |  |  | 1475x127x88 | 3,3 | 60 |  |

ЛЛ - люминесцентная лампа

# Text boxes

18/08/14